# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

# СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

неклиновского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Пояснительная записка

# 433 - ПЗ

# Том 1

2010 г.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН

# советинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

неклиновского РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Пояснительная записка

# 433 – ПЗ

# Том 1

Генеральный директор						А. А. Пудеян

Главный архитектор проекта					И. Н. Фрисс

2010 г.

# С о д е р ж а н и е

| Состав проекта. | 4 |
| --- | --- |
| Авторский коллектив. | 6 |
| Справка ГАПа | 7 |
| В В Е Д Е Н И Е | 8 |
| 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. | 10 |
| КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. | 12 |
| 3.1. Общие сведения о поселении. | 12 |
| 3.2. Историческая справка | 13 |
| 3.3. Природно-ресурсный потенциал. | 14 |
| 3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал. | 14 |
| 3.3.2. Рельеф. | 17 |
| 3.3.3. Геология. | 17 |
| 3.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы | 18 |
| 3.2.5. Гидрография. | 18 |
| 3.3.6. Растительность. | 18 |
| 3.3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал. | 18 |
| 3.3.8. Почвенные ресурсы. | 19 |
| 3.3.9. Земельный фонд поселения | 19 |
| 3.3.10. Оценка природно-ресурсного потенциала. | 23 |
| 3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал. | 24 |
| 3.4.1. Планировочная структура поселения. | 24 |
| 3.4.2. Населённые пункты. | 26 |
| 3.4.3. Население и демографический потенциал. | 36 |
| 3.4.4. Сельское хозяйство. | 43 |
| 3.4.5. Транспорт. | 48 |
| 3.4.6. Инженерная инфраструктура. | 48 |
| 3.4.7. Прочие коммунальные и инженерные сооружения. | 50 |
| 3.4.8. Резервные площадки нового строительства. | 50 |
| 3.4.9. Бюджетная обеспеченность | 50 |
| 3.4.10.Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу. | 53 |
| 4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 54 |
| Прогноз перспективной численности населения | 54 |
| Сельское хозяйство | 60 |
| Рекреация и туризм | 64 |
| Основные направления социально-экономического развития | 65 |
| ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ. | 68 |
| Планировочное развитие территории поселения. | 68 |
| Функциональное зонирование территории. | 69 |
| Планировочное развитие территорий населённых пунктов. | 71 |
| Реконструкция и развитие жилых зон. | 79 |
| Развитие общественных зон. | 81 |
| Организация производственных зон. | 106 |
| Организация рекреационных зон и системы зеленых насаждений | 108 |
| Транспортное и пешеходное движение | 109 |
| Развитие инженерной инфраструктуры Месторождение полезных ископаемых | 111 128 |
| Памятники истории и культуры. | 130 |
| 5.10.1. Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия | 130 |
| 5.10.2. Зоны охраны объектов культурного наследия | 139 |
| Первоочередные мероприятия. | 140 |
| Основные технико-экономические показатели. | 142 |

Авторский коллектив

В разработке генерального плана принимали участие:

| Главный архитектор проекта | - | Фрисс И. Н. |
| --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела | - | Липовая О. В. |
| Заведующая группой | - | Садковская О. Е. |
| Архитектор 3 категории | - | Петровская А. А. |
| Экономист проекта | - | Пустовая Е. Ю. |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | - | Кириченко В. Н. |
| Главный специалист по разделу «Газоснабжение» | - | Кириченко В. Н. |
| Главный специалист по разделу «Водоснабжение, Водоотведение» | - | Коноплева Т. В. |
| Главный специалист по разделу «Электроснабжение» | - | Липова Г. П. |
| Главный специалист раздела «Теплоснабжение» | - | Резник С. А. |
| Инженер I категории по разделу «Слаботочные сети» | - | Киселева С. В. |
| Зав. группой по разделу «Автомобильные дороги» | - | Шинкевич Л. Ф. |

С п р а в к а

о соответствии проектных решений нормам и правилам

Настоящий проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документами, строительными  нормами и правилами, нормативами градостроительного проектирования, противопожарными, санитарными и техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный архитектор					И. Н. Фрисс

1. В В Е Д Е Н И Е

Генеральный план Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области разработан в соответствии с контрактом № 433 от «10» августа2010 года, заключенным с Администрацией Советинского сельского поселения Неклиновского района и Постановления Главы Администрации  Советинского сельского поселения  «О разработке генерального плана Советинского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» № 25 от 06.08.2009 года.

В основу разработки генерального плана положены следующие материалы:

  - Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области, Администрацией Советинского сельского утвержденное Главой Неклиновского района Ростовской области.

  - «Схема территориального планирования Ростовской области», утвержденная Постановлением Администрации Ростовской области № 510 от 21.12.2007 г.

  - Схема территориального развития Ростовской агломерации, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

  - Схема территориального планирования Неклиновского района, выполненная в составе «Схемы территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.

  - Схема землеустройства территории Советинского сельского поселения.

  - Справки местной администрации и районных организаций.

  - Материалы по отводу земельных участков.

  - Материалы обследования.

  - Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Ростовской области, 2009 год.

  - Материалы ранее выполненной проектной и градостроительной документации.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- Методические Рекомендации о составе,  порядке разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения территориально-планировочной  документации муниципальных образований Ростовской области;

- СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2009 г.);

- Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области, 2010 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографических материалов М 1:25 000, составленных «ЮжАГП» (г. Новочеркасск) в 2006 году, а также М 1:5000, составленных НПК «Бюро Кадастра Таганрога» в 2008 г.  и  предоставленного  Заказчиком в электронном виде (в формате shp-файлов) и на бумажных носителях, с грифом  ДСП.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана Советинского сельского поселения - как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Советинского сельского поселения являются следующие:

анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

повышение устойчивости природного комплекса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов – сл. Советка, с. Александровка 1-я, с. Горская Порада, х. Головинка, х. Копани, х. Кузьминка, х. Любовка, х. Мелюзовка, с. Новостроенка, х. Приют, х. Садки,  уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции.

Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Советинского сельского поселения Неклиновского района содержит следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:

установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

даны предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития поселения;

приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур;

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий;

предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

разработаны мероприятия по гражданской обороне и первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком II периода реализации – 20 лет, первоочередные мероприятия на расчетный срок I периода реализации - 10 лет, а также намечены направления перспективного развития поселения на период 35-40 лет.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

# И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 3.1. Общие сведения о поселении

Советинское сельское поселение территориально расположено в северо-восточной части Неклиновского  района Ростовской области и является одним из самых крупных в районе. Площадь территории составляет 229,5 кв. км.

Советинское сельское поселение граничит:

на севере граничит с Матвеево-Курганским и Родионово-Несветайским районами; на востоке - с Родионово-Несветайским и Мясниковским районами; на западе – с Матвеево-Курганским районом и Покровским сельским поселением Неклиновского района; на юге – с Самбекским и Синявским сельскими поселениями Неклиновского района.

На территории сельского поселения находятся 11 населенных пунктов с общей численностью населения на 01.01.2010 г. 2 296 человек, в том числе:

в сл. Советка – 958 чел. (администрация);

в с. Александровка 1-я – 34 чел.;

в с. Горская Порада – 227 чел;

в х. Головинка – 125 чел.;

в х. Копани – 176 чел;

в х. Кузьминка – 13 чел.;

в х. Любовка – 156 чел.;

в х. Мелюзовка – 8 чел.;

в с. Новостроенка – 196 чел.;

в х. Приют – 339 чел.;

в х. Садки – 64 чел.

Территория сельского поселения включает в себя земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики транспорта, связи, а также земли водного фонда.

Территория Советинского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения, земли которой используются под пашню, пастбища, многолетние насаждения и сенокосы. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 20 915 га.

Водные ресурсы сельского поселения представлены, в основном, поверхностными источниками. По территории поселения протекают реки Сухой Самбек,  Мокрый Самбек и Бирючья.

Расстояние от сл. Советка до районного центра с. Покровское – 28,1 км; до г. Таганрога – 48,3 км, до областного центра г. Ростова-на-Дону – 63,8 км, до ближайшей ж. д. станции «Неклиновка» в с. Покровское – 30,6 км.

3.2. Историческая справка

По легенде деревушку Совет основал Петр Первый. Вот как это было. 27 августа 1696 года Петром Первым на мысу Таганий Рог была основана крепость Троицкая. Потом по реке Самбек, которая впадает в Азовское море, Петр Первый проплыл со своим флотом, чтобы далее перетащить его волоком в реку Тузлов. В нескольких десятках километров от новой крепости он остановился на совещание в маленькой деревушке. Эту деревушку по его приказу и стали называть Совет. Сельцо Совет было основано подполковником артиллерии Ф. И. Ивановым на земле, купленной 25 января 1793 году у таганрогского коменданта И. П. Каспарова. Эта дата и считается официальным основанием села. Сменялись владельцы села. «… грунт земли, урожая хлеба и сенные покосы обычные. Крестьяне на господском изделии промышляют хлепопашеством, зажитка среднего». Таким экономические примечания об этих местах составлены в     1796 г. По сведениям Статистического комитета Министерства внутренних дел Российской империи от 18 мая 1896 г. село Совет входило в Восьмой заседательский участок Таганрогского округа, Донской области. Село располагалось на земле, принадлежащей Советинскому сельскому обществу Советинской волости, в тридцати верстах от железной дороги и от станции Покровское. В селе на тот момент насчитывалось 84 двора, 282 лица мужского пола и 267 – женского. В селе имелась церковь, работало народное училище, располагалось волостное правление, сельское правление, имелось несколько магазинов, хлебный запасный магазин, одна линия мануфактурная, три бакалейные, одна винная лавка. По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. грамотным считался 1 человек войскового сословия, 136 - не войскового сословия, неграмотных было 568 человек. Земледелием занимались 589 чел., виноградарством и виноделием 1 семья, ремесленников в обрабатывающей промышленности насчитывалось 24 чел. Общественной службой было занято 20 человек, в т. ч. 11 женщин, частной службой 25 мужчин, 26 женщин, в торговле 12 человек. Среди ремесленников имелся сапожник, столяр, плотник.

В 1922 г. образовалась коммуна, в 1930 г. коммуна реорганизована в сельскохозяйственную артель и объединилась с Советинским колхозом «Страна советов». В 1925 г. образовано сельпо. В 1928 г. комсомольцы организовали драмкружок. Больницы до революции не было. Людей лечил фельдшер. В 1932 – 1934 г. построили больницу, была аптека.

Школа располагалась с 1891 г. в панском доме. До войны школа помещалась в    2-х зданиях. Учились с 1 по 7 класс. Новая школа десятилетка построена в 1959-1960 г. Изба читальня было открыта в 1934 г.

В 1943 г. на базе хозяйства «Пламя социализма», имени Андреева, «Красный октябрь», имени Кирова, «Искра», имени Политотдела, была образована МТС. Зерносовхоз Советинский образован в 1958 г., совхоз Советинский в 1977 г. основан на базе зерносовхоза Советинский. Основной производственной деятельностью является производство и переработка с/х продукции.

Статус и границы муниципального образования «Советинское сельское поселение» определены областным законом «Об установлении границ и наделены соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» муниципальных образований в его составе», Советинское сельское поселение входит в состав муниципального образования «Неклиновский район».

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1.  Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Советинского поселения расположена в южной зоне умеренно-континентального климата с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой.

Территория отмечается обилием солнечного света и тепла.

Для территории поселения характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131 день или 35,9 %. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков.

Зима умеренно мягкая, обычно малоснежная, устойчивые морозы продолжаются около двух месяцев, наступая в середине декабря и прекращаясь в середине февраля. Однако, зимние морозы часто нарушаются продолжительными оттепелями с температурами до +5 ºС +7 ºС тепла. В самый холодный месяц (январь) температура колеблется от -5,4 до -5,7 ºС.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15 º (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое с недостаточным увлажнением почв и низкой насыщенностью воздуха влагой. В самый жаркий месяц (июль) температура достигает +22,8 - +23,5 ºС.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от + 8,5 ºС до + 9,1 ºС.

Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней. На образование заморозков существенное влияние оказывает рельеф.

На территорию Советинскогосельского поселения в среднем за год выпадает 422-486 мм осадков. Большая часть осадков выпадает в тёплый период (250-290 мм или   60 %), меньшая (170-200 мм или 40 %) – в холодный период. По сезонам года максимум осадков приходится на май-июнь, минимум на февраль-март.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха в течение года изменяется в широких пределах от 85-90 % в ноябре-марте до 60-65 % в июле и августе. Важное значение для летнего периода имеет относительная влажность воздуха на 13 часов, когда её значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно. Самая низкая относительная влажность воздуха на 13 часов наблюдается в июле, когда она составляет 30-35%. На июль-август приходится 20 дней с относительной влажностью менее 30%, а на весь летний период около 35-40 дней. Близость Азовского моря способствует повышенному уровню относительной влажности, как и пониженному дефициту насыщения.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный период года воздействие западного отрога сибирского максимума обуславливает преобладание восточного направления ветров. В тёплый период преобладают западные ветры. Скорости ветра на территории поселения имеют различные значения. Наибольшую повторяемость в течение года  имеет скорость ветра 5-6 м/сек. В течение года наиболее ветренным месяцем является февраль. Наименьшие скорости ветра наблюдаются в августе (2-4 м/сек).

Выводы:

- По климатическому районированию для строительства территория Неклиновского района относится к подрайону IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 172 - 177 дней.

- На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла.

- Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

- Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

- Территория характеризуется значительным разнообразием опасных метеорологических явлений погоды, наносящих значительный ущерб хозяйству. Наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры меридионального направления.

- Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

- Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы

Территория Советинского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10 оС. Территория Советинского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10 ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10 оС равна 177-179 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения до первой декады мая, а первые осенние в середине октября. Продолжительность безморозного периода составляет 165-205 дней.

3.3.2. Рельеф

Территория Неклиновского района расположена в пределах Северо-Приазовской возвышенной равнине, которая слабо наклонена в направлении Таганрогского залива Азовского моря.  Поверхность равнины слабоволнистая, с абсолютными отметками от 0 до 40 метров по Балтийской высотной системе. Из-за мощного слоя лессовидных суглинков на всей территории формируется долинно-балочный рельеф. Наиболее заметно рельеф взрезан балкой реки Мокрый Самбек, а затем Сухой Самбек – с северо-востока территории к юго-западу. Ее отрогами являются балки Пшеничная, Чеснокова и ряд более мелких. В западной части территории поселения, в таком же направлении расположена балка реки Бирючья с несколькими мелкими отрогами.

3.3.3. Геология

Территория Советинского сельского поселения входит в состав инженерно-геологического района эрозионно-аккумулятивных террасовых равнин малых рек (в данном случае Самбека). С поверхности распространены верхнечетвертичные и современные аллювиальные, аллювиально-делювиальные глины, суглинки и супеси (a, ad III2+IV). Из физико-геологических процессов здесь развиты эрозионные, заболачивание (пойменные террасы), затопление паводковыми водами, на крутых участках речных долин – оползневые процессы. Высокие террасы благоприятны для освоения, поймы рек не благоприятны в виду затопления и распространения грунтов пониженной несущей способности.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены мероприятия, предотвращающие просадочные явления.

В качестве мер по борьбе с подтоплением и заболачиванием рекомендуется понижение уровня грунтовых вод путем сооружения дренажных систем, использование рациональных методов полива, усовершенствование оросительных систем для уменьшения фильтрации, предотвращение утечек их водопроводных и канализационных сетей.

Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

3.3.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На основании данных представленных Департаментом по недропользованию по Южному Федеральному округу (Письмо-ответ (ЮГНЕДРА) №ЮР-05-42/468 от 04.03.2011г. (вход. №265 от 15.03.2011 г.)) в пределах Советинского сельского поселения имеются следующие месторождения:

- Тузловский участок (газ) – в южной части Советинского сельского поселения;

- Сухо-Самбековский участок (пески) – 1,4 км к СВ от с.Александровка 1-я.

3.3.5. Гидрография

К водным ресурсам Советинского сельского поселения относятся река Сухой Самбек, река Мокрый Самбек и река Бирючья. На всех реках устроены многочисленные гидротехнические сооружения и сформированы пруды. Имеет место значительное загрязнение русел рек, заболоченные участки.

3.3.6. Растительность

Растительность поселения не отличается богатством видов и разнообразием,  т.к. почвы почти полностью распаханы. Естественные древесные сообщества отсутствуют, поля разделены неширокими лесопосадками почвоохранного значения. Плохо сохранилась и естественная травянистая растительность. Вдоль дорог, по краям лесопосадок, по балкам преобладают пырей, типчак, пастушья сумка, пижма, цикорий, василёк, одуванчик.

Много раннецветущих луковичных, на сухих местах ксерофиты-кузьмичёва трава, зонтичные. На более влажных местах растут овсяница луговая, мышиный горошек, клевер ползучий, чина луговая. Встречаются и болотные виды – тростник обыкновенный, рогоз, осока.

3.3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Советинского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Основные лимитирующие факторы развития рекреации в поселении:

    - наличие дискомфортных суточных температур в течение жаркого лета;

    - загрязнение водотоков неочищенными стоками;

    - наличие природно-очаговых заболеваний;

    - ежегодные лимиты на купание.

Факторы, способствующие развитию рекреации в поселении:

    - климат, благоприятный для развития летнего отдыха;

    - наличие водоемов, привлекающих рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Таким образом, в Советинском поселении есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

3.3.8. Почвенные ресурсы

Почвенный покров на территории поселения довольно однороден и входит в провинцию приазовских и предкавказских чернозёмов. Они формируются на лёссовидных толщах и гипсоносных глинах, отличаются слабой карбонатностью, значительной мощностью гумусного горизонта (А+В до 40 см), повышенным содержанием гумуса (4,5%), в связи с чем, имеют серовато-чёрную и буроватую окраску. В почвах содержится достаточное количество азота и фосфорной кислоты, они имеют ореховато-комковатую структуру.  Почвы очень плодородны. Они содержат большое количество минеральных веществ (азота 0,27- 0,375, калия 0,65-0.68%, фосфорной кислоты 0, 11- 0,28%) и являются лучшими почвами района.

3.3.9. Земельный фонд поселения

Площадь Советинского сельского поселения составляет 22 955 га, земли сельскохозяйственного назначения – 21906 га.

Структура земельных ресурсов сельского поселения определяется высоким уровнем развития сельскохозяйственного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 95,4 % от общей территории.

Структура землепользования в границах

Советинского сельского поселения на 01.01.2010 г.

Таблица  № 1

| № п/п | Категории земель, угодья | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 22 955 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них.: | 20 915 | 91,1 |
|  | пашня; | 18 520 | 80,7 |
|  | сенокосы; | 25 | 0,1 |
|  | пастбища; | 2 346 | 10,2 |
|  | многолетние насаждения. | 24 | 0,1 |
| 3. | В стадии мелиоративного строительства (с/х угодья) и восстановлений | 107 | 0Ю,5 |
| 4. | Лесные полосы | - | - |
| 5. | Древесно-кустарниковая растительность, из них: | 583 | 2,5 |
|  | защитного назначения | 407 | 1,8 |
| 6. | Под водой | 158 | 0,7 |
| 7. | Под постройками, в т. ч.: | 335 | 1,5 |
|  | под промышленными сооружениями | - | - |
| 8. | Под дорогами, в т.ч.: | 435 | 1,9 |
|  | под грунтовыми | 318 | 1,4 |
| 9. | Болота | 67 | 0,3 |
| 10. | Нарушенные земли | - | - |
| 11. | Прочие земли | 355 | 1,5 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 91,1 |
|  | удельный вес пашни; |  | 80,7 |
|  | распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 88,5 |
|  | залесенность. |  | - |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 91,1 % (по району – 84,4%, по области – 84,6%), распаханность – 80,7 % (по району – 84,2%, по области – 67,3%).

На территории сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 5 с/х предприятий, имеющих в пользовании 15 727 га земель, 4 крестьянских фермерских хозяйств с закрепленной площадью 2 827 га.

За индивидуальными предпринимателями закреплено в собственности 1 554 га земель (15 чел.), 866  личных подсобных хозяйств имеют в собственности 643 га земель.

Закрепление земель в границах сельского поселения на 01.01.2010 г.

Таблица  № 2

| № п/п | Показатели | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 22 955 | 100,0 | 20 915 | 18 520 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения, в т. ч.: | 21 906 | 95,4 | 20 293 | 17 903 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 15 727 | 68,5 | 14 248 | 13 672 |
| 1.2. | Граждане – собственники земельных участков | 68 | 0,3 | 68 | 68 |
| 1.3. | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 1 554 | 6,8 | 1 547 | 1 518 |
| 1.4. | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота. | 1 730 | 7,5 | 1 730 | 68 |
| 1.5. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 827 | 12,3 | 2 700 | 2 577 |
| 2. | Земли сельской администрации | 1 009 | 4,4 | 622 | 617 |
| 3. | Земли транспорта | 40 | 0,2 | - | - |
| 3.1. | Земли автомобильного транспорта | 35 | х | - | - |
| 3.1.1. | Дороги областного значения | 29 | х | - | - |
| 3.1.2. | Дороги муниципального значения | 6 | х | - | - |
| 3.2. | Земли трубопроводного транспорта | 5 | х | - | - |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Советинского сельского поселения».

Закрепление форм собственности на землю

на территории Советинского сельского поселения

Таблица  № 3

|  | на 01.01.2010 г. |
| --- | --- |
|  | Общая площадь | % | в т. ч. пашня |
| Всего, в т. ч.: | 22 955 | 100,0 | 18 520 |
| в собственности; | 3 274 | 14,3 | 2 803 |
| в пользовании; | 4 020 | 17,5 | 1 033 |
| аренда сторонних собственников; | 14 896 | 64,9 | 14 295 |
| аренда земель фонда перераспределения; | - | - | - |
| аренда земель с. п. | 765 | 3,3 | 388 |

После проведения земельной реформы на территории Советинского  сельского поселения закреплено в собственность 14,3% общей площади. При этом 41,2 % земель находится в аренде сторонних собственников  у СПК к-з «Советинский».

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (91,1%).

По постановлению Администрации области от 28.11.2002 года № 458 средневзвешенное значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий Неклиновского района – 5,94 руб./м2.

### Средние значения показателей кадастровой стоимости

земель поселений Неклиновского района (руб./м2)

Таблица  № 4

| № п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоквартирной застройки | 3,97 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 10,34 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 4,81 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 3,07 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 15,83 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 2,64 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 8,55 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 3,03 |
| 9 | Земли под военными объектами | 0,98 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 4,70 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,08 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 1,06 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 1,03 |
| 14 | Прочие земли поселений | 1,01 |

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

При использовании сельхозугодий и производстве продукции особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям.

3.3.10. Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Советинского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития. Это, прежде всего, умеренный климат, благоприятно воздействующий на сельскохозяйственное производство, наличие водоёмов, которые привлекают рекреантов для любительского промысла, отдыха выходного дня, для водного туризма.

Географическое положение территории поселения относительно крупных центров: города Ростова-на-Дону, города Таганрога, магистральных автомобильных дорог также оказывает положительное влияние на его развитие.

Расположенные в транспортной доступности существующие предприятия крупных городов играют большую роль в обеспечении рабочими местами населения, проживающего в поселении.

# 3.4. Сложившаяся градостроительная ситуация и экономический потенциал

3.4.1. Планировочная структура поселения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. Характерной особенностью сельского поселения является наличие большого количества населенных пунктов 11, в которых проживает относительно небольшое население – 2 296 человек. Пространственно-планировочный каркас поселения сформирован антропогенными и природными осями, взаимодействие которых определяет общее состояние территории. Основными структурообразующими осями рассматриваемой территории являются:

Автодорога ММ 61-42 “c.Покровское-с.Советка-сл.Большекрепинская” межмуниципального значения, пересекающая территорию Советинского сельского поселения в диагональном направлении (ЮЗ-С-СВ), связывает поселение с Родионово-Несветайским районом и основными населенными пунктами Неклиновского района, такими как с. Покровское – районным центром, с.Троицкое, с. Николаевка и т. д. В планировочном отношении, автодорога ММ 61-42 “с.Покровское-с.Советка-сл.Большекрепинская” межмуниципального значения обеспечивает внутреннее сообщение с административным центром поселения с. Советка, а также с населенными пунктами: х. Копани, х.Садки, х. Любовка, с. Горская Порада.

Дороги  местного значения связывают между собой следующие населенные пункты: х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровская 1-я, с. Новостроенка, как между собой, так и с центром сельского поселения с. Советка. В районе х. Приют местная автомобильная дорога связывает Советинское сельское поселение с Самбекским сельским поселением и имеет выход на автодорогу федерального значения М-24 «г. Ростов-на-Дону – г Таганрог – граница с Украиной»..

На планировочную структуру Советинского сельского поселения оказывает влияние овражно-балочная сеть, которая развита, преимущественно, в направлении «север-юг». Реки и ручьи Самбекского сельского поселения впадают в р. Сухой Самбек. Основными природными осями поселения таким образом являются: долина рек Мокрый  Самбек и Сухой Самбек, долина реки Бюрючья, долина балки Бузинова. Автодорога регионального значения пересекает в поперечном направлении основные балки и речные долины Советинского сельского поселения. Межмуниципальные дороги проходят вдоль балок и долин рек. Основная часть населенных пунктов расположена вдоль речных долин,  что  во многом определяет их микроклимат.

При том, что населенные пункты Советинского сельского поселения  находятся на значительном удалении  друг от друга, развитие селитебной территории планируется в каждом из них. Такая особенность расселения заставляет активизировать развитие сотовой и электронной интернет связи. Развитие этих систем связи позволит частично компенсировать издержки дисперсного расположения населенных пунктов в части возможности получения образовательных услуг дистанционного типа.

Территория Советинского сельского поселения имеет развитую систему гидротехнических сооружений, формирующих большое количество каскадных прудов на реках. Однако на сегодняшний день эта система требует реконструкции для поддержания естественного природного равновесия. Вся территория поселения имеет четкую ортогональную планировку полей сельхозназначения, разделенных ветро-защитными лесополос.

На территории поселения находятся сельхозпредприятия, и долины малых равнинных рек (р. Бирючья, Сухой Самбек, Мокрый Самбек)  и балок используются под выпас скота, что негативно влияет на ландшафт и противоречит требованиям «Лесного  кодекса» и «Водного кодекса» Российской Федерации. На территории поселения отсутствуют организованные рекреационные зоны.

На основе рассмотренной ситуации, сложившейся в Советинском сельском поселении можно сделать следующие выводы, которые являются одновременно и стратегическими задачами развития поселения:

1. Размещение поселения усложняет задачу устойчивого экономического развития, поскольку имеет слабо развитую транспортную сеть, связывающую поселение с основными областными дорогами,  центром регионального значения городским округом  «г. Таганрог» и районным центром с. Покровское. Поэтому необходимо развивать дорожную сеть с выходами на дороги Федерального и районного значения.

2. Расчлененный рельеф поселения способствует в значительной степени самоочищению, что обеспечивает устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию. Следовательно  необходимо максимально сохранять и восстанавливать естественную орографию сельского поселения.

3. Необходимо упорядочить размещение сельхоз угодий и обособить от них  зоны рекреаций, т. е. предусмотреть использование долин рек и балок как зону благоприятную для отдыха населения и восстановить их санирующие свойства. А также сохранить и усилить систему лесополос, т.к. на территории поселения отсутствуют крупные зеленые массивы, способные регулировать экологическую устойчивость ландшафта.

3.4.2. Населённые пункты.

3.4.2.1. Слобода  Советка.

Административным центром Советинского сельского поселения является Слобода Советка, расположенная в центральной части поселения, в долине реки Мокрый Самбек является Административным центром Советинского сельского поселения. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта. Фактическая площадь составляет 195 га. Население – 958 чел.

Слобода расположена на обоих берегах реки Мокрый Самбек Площадь правобережной части составляет 125,8 га, левобережной 69,2 га. В правобережной части находятся все основные предприятия общественного обслуживания: дом культуры на 300 мест, детский сад на 40 мест, школа на 240 мест, больница на 35 коек, столовая на 50 мест, здание администрации, церковь, продовольственные и промтоварные магазины, а также спортивная площадка. Селитебная территория имеет непосредственный выход к реке. Кроме того, здесь же сосредоточены основные производственные предприятия и коммунальные: механизированный ток, ЮЗС подстанция 5/10, АЗС, коммунально-складские предприятия, а также кладбище.

В левобережной части расположены жилые кварталы усадебной застройки.  Предприятия общественного обслуживания отсутствуют. Жилая застройка имеет непосредственный выход к прудам. В прибрежной части,  в нижнем течении реки расположен фруктовый сад. Развитие левобережной части ограничено с северо-востока магистральным нефтепроводом. С юго-восточной стороны, вдоль ул. Степная, развитие селитебной территории ограничено высоковольтными линиями и магистральным газопроводом высокого давления. На улице Степная находится ремонтно-механический двор, параллельно которому проложены инженерные коммуникации. В левобережной части расположено закрытое кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованные водоснабжение и канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Основным источником водоснабжения являются подземные прирусловые воды и поверхностные воды реки Мокрый Самбек. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный, с вывозом на несанкционированную свалку мусора, расположенную  в непосредственной близости к населенному пункту, с  северо-восточной стороны.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в южной части слободы, от которой запитаны трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  с. Александровская 1-я. , ГРП – на территории сл. Советка.

3.4.2.2. Хутор Приют.

Хутор Приют расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки Сухой Самбек, на правом ее берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, фактическая общая площадь составляет 151,7 га.  На территории хутора Приют проживает  339 человек. Хутор имеет вытянутую, линейную форму планировочную структуру, что обусловлено строением рельефа. Зонирование хутора, можно назвать ярусным, т.к. основная часть жилой зоны расположена на 1-ой надпойменной террасе, общественно-деловая зона расположена на склоне, а производственная на 2-ой надпойменной террасе.

Главный въезд осуществляется с восточной стороны.  В хуторе сложилось две улицы, главная улица поселка ул. Космическая и ул. Молодежная. На ул. Космической расположен общественный центр, в состав которого входят: общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, почта, столовая, медицинский пункт и магазин. Жилая зона сформирована жилыми  домами усадебного типа. Производственная зона расположена в северо-западной части населенного пункта и включает в себя молочно-товарную ферму, мастерские, автозаправочную станцию и гаражи.

В водоохранной зоне реки Сухой Самбек, находится действующее кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Основным источником являются подземные прирусловые воды и поверхностные воды реки Сухой Самбек. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Годовой объём отходов составляет ___тыс. тн. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я. , ГРП – на территории хутора.

Хутор телефонизирован и радиофицирован. На территории поселения отсутствует мобильная телефонная связь.

3.4.2.3. х. Мелюзовка

Хутор Мелюзовка расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки Сухой Самбек на левом, пологом берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 9,7 га.  На территории хутора Мелюзовка проживает  8 человек. В хуторе имеется всего одна улица – Щербакова. Въезд осуществляется с восточной стороны. Общественная застройка на территории хутора отсутствует, жители пользуются услугами предприятий общественного назначения х.Приют.  Связь х. Мелюзовки с х. Приют осуществляется через дамбу.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется от придомовых колодцев. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена в долине реки Сухой Самбек, восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП – в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

3.4.2.4. Хутор Головинка

Хутор Головинка расположен в южной части Советинского сельского поселения, в долине реки сухой Самбек на левом, пологом берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 22,1 га. На территории хутора Головинка проживает  125 человек. Хутор имеет вытянутую, линейную форму. В хуторе имеется всего одна улица - Советская. Из предприятий общественного обслуживания в хуторе имеется только магазин, жители пользуются услугами общественных предприятий х. Приют.  Связь жителей х. Головинка с х. Приют осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, на которой и расположен сам хутор.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – частично - АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения). ГРП – в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

3.4.2.5. Село Александровка 1-я.

Село Алексанровка 1-я расположено в южной части Советинского сельского поселении  я, в долине реки Сухой Самбек на правом ее берегу. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта,  по факту общая площадь составляет 21,5 га. На территории села Алекандровка проживает  34 человека. В хуторе имеется две улицы: ул. Высотная и ул. Полевая. Общественные здания в хуторе отсутствуют, жители пользуются услугами зданий общественного обслуживания х. Приют.  Связь жителей с. Александровка с х. Приют осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге, которая проходит через х. Головинка.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное. Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Годовой объём отходов составляет ___тыс. тн. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеется трансформаторная подстанция.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРП расположен в хуторе  Приют.

Хутор не телефонизирован и не радиофицирован.

3.4.2.6. Село Горская Порада

Село Горская Порада расположено в северной  части Советинского сельского поселения, в долине реки Мокрый Самбек, на обеих ее берегах. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта. На территории села Горская Парада проживает  227 человек. Село имеет расчлененную структуру. Главной улицей  является ул. Центральная, въезд на которую осуществляется с юга. Связь между левым и правым берегом осуществляется через мост, который находится в центральной части села.

На улице Центральная расположены общественные здания - магазин и сельский клуб.  Перед сельским клубом разбит небольшой сквер, который требует благоустройства. Жители села также пользуются предприятиями общественными обслуживания, расположенными в сл. Советка. Селитебная территория имеет разуплотненную структуру. Имеется много пустырей.

В западной части села расположена машино-тракторная мастерская с авт. весами и кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции ЮЗС 35/10/0,4 кВ, расположенной в сл. Советка. На территории населенного пункта имеются трансформаторные подстанции.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт (97% населения), ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП – в селе Горская Порада.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

3.4.2.7. Село Новостроенка

Село Новостроенка расположено в юго-восточной  части Советинского сельского поселения, в долине реки Мокрый Самбек, на обоих ее берегах. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 46,5 га. В селе Новостроенка проживает  196 человек. Село имеет компактную планировочную структуру. Главный въезд в село осуществляется по улице Ленина, которая соединяет левобережную и правобережную части. Все общественные здания расположены по улице Ленина, в правобережной части - здание клуба, магазины, медицинский пункт.  В центральной части села разбит сквер. Здесь же расположена братская могила.  Кварталы селитебной территории имеют компактную и плотную застройку. На правом берегу расположено кладбище

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение на хозяйственно-питьевые нужды населения, поливку зеленых насаждений и водопой домашнего скота и птицы недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции 35/10/0,4 кВ, расположенной в  северной части села, на правом берегу.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – от АОГВ.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. ГРС расположена восточнее  населённого пункта с. Александровская 1-я., ГРП при въезде в село, по ул. Ленина.

Село не телефонизировано и не радиофицировано. На территории поселения отсутствуют операторы мобильной телефонной связи.

3.4.2.8. Село Любовка.

Село Любовка  расположено в центральной части Советинского сельского поселения, в долине реки Бирючья, на обоих её берегах. Общая площадь территории села составляет 46,5 га. Количество проживающих - 156 человек. Село имеет вытянутую, линейную планировочную структуру. Автомобильная дорога регионального значения, связывающая село Любовка с районным центром с. Покровское, пересекает село в поперечном направлении. Большая часть села расположена на левом  берегу и представлена жилой улицей Красносельской. Застройка имеет плотную структуру.  Из предприятий общественного обслуживания в селе находятся  фельдшерско-акушерский пункт и  магазин. Юго-восточнее находится сельское кладбище.  На правом берегу реки находится несколько жилых подворий по ул. Уединенная, а также размещен полевой стан и небольшое кладбище.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из отдельных артскважин и придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Твердые бытовые отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Теплоснабжение – частично от локальных котельных на газовом и твердом топливе, в основном – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

3.4.2.9. Хутор Копани.

Хутор Копани,  расположен в западной части Советинского сельского поселения, в долине балки Сенокосная и расчленен ее отрогами. Общая площадь хутора составляет 36,8 га. На его территории проживает 176 человек. Населенный пункт прилегает к автомобильной дороге регионального значения, связывающей поселение с районным центром с. Покровское. Хутор имеет плотную компактную структуру. Из предприятий общественного обслуживания имеются  два магазина. Юго-западнее населенного пункта расположено кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

3.4.2.10. Хутор Садки.

Хутор Садки,  расположен в западной части Советинского сельского поселения. На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 25,2 га. На территории хутора проживает  64 человека. Населенный пункт прилегает к автомобильной дороге регионального значения, связывающей поселение с районным центром с. Покровское. Из предприятий общественного обслуживания в хуторе имеется  магазин и фельдшерско-акушерский пункт. Жилая застройка имеет плотную структуру.  Западнее населенного пункта находится кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Отходы вывозятся на несакнционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

3.4.2.11. Хутор  Кузьминка.

Хутор Кузьминка,  расположен в восточной части Советинского сельского поселения, в непосредственной близости от населенного пункта с. Чкалово, Мясниковский район. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Сухой Самбек На сегодняшний день отсутствуют установленные границы населенного пункта, а  по факту общая площадь составляет 9,8 га. На территории хутора проживает  13 человек. Хутор имеет разуплотненную структуру. Населенный пункт прилегает к дороге муниципального значения. На территории хутора отсутствуют предприятия общественного обслуживания. Севернее населенного пункта находится кладбище.

Система инженерного обеспечения не развита. Отсутствуют централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Водоснабжение осуществляется из придомовых колодцев. Водообеспечение недостаточное.

Качество воды - неудовлетворительное. Канализование осуществляется в выгребные ямы.

Сбор твёрдых бытовых отходов – централизованный. Отходы вывозятся на несанкционированную свалку мусора.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции в селе Новостроенка 35/10/0,4 кВ.

Отопление – печное.

Населенный пункт на сегодняшний момент не газифицирован.

Село не телефонизировано и не радиофицировано.

В ы в о д ы:

- Функциональные схемы населённых пунктов сложились не очень удачно, за исключением сл. Советка; в основной части населенных пунктов население не достигает 200 жителей, отсутствуют предприятия общественного обслуживания, а все населенные пункты расположены на значительном удалении друг от друга.  Система межселенного обслуживания не  развита и отсутствует градостроительная документация.

- Слабые транспортные связи предопределяют малоэффективное сообщение между жилыми образованиями. Дальнейшее развитие планировочного каркаса связано с улучшением сообщения за счет дополнения новыми связями.

- Комплексная оценка территории показала, что для дальнейшего роста населенных пунктов необходимы новые участки или уплотнение сложившейся структуры, за счет рационального использования земли.

- Культурно-бытовое обслуживание не развито,  необходима разработка системы межселенного обслуживания. Реализация данного вывода возможна путем  объединения ряда населенных пунктов в группы, связанные между собой дополнительными транспортными путями и предприятиями общественного обслуживания.

- По результатам обследования промышленных зон установлено, что территории всех сельхозпредприятий используются крайне неэффективно, имеется значительное количество пустырей, пустующих зданий и сооружений, поэтому целесообразно уплотнение промышленных зон, поиск возможности их использования для формируемых участков предприятий малого бизнеса.

# 3.4.3. Население и демографический потенциал

На начало 2010 года число жителей Советинского сельского поселения составило 2 296 человек постоянного населения (с учетом временно отсутствующих).  По сравнению с предшествующим годом население рассматриваемой территории увеличилось на 29 человек (1,3 %).

# Существующая численность населения и расселения

в границах Советинского сельского поселения

# Таблица  № 5

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Функциональное назначение населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2010 года, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | сл. Советка | Административный центр сельского поселения | 958 |
| 2. | с. Александровка 1-я | село | 34 |
| 3. | х. Головинка | хутор | 125 |
| 4. | с. Горская Порада | село | 227 |
| 5. | х. Копани | хутор | 176 |
| 6. | х. Кузьминка | хутор | 13 |
| 7. | х. Любовка | хутор | 156 |
| 8. | х. Мелюзовка | хутор | 8 |
| 9. | с. Новостроенка | село | 196 |
| 10. | х. Приют | хутор | 339 |
| 11. | х. Садки | хутор | 64 |
|  | Всего в границах поселения: | х | 2 296 |

Однако, наблюдается депопуляция населения. Например, современная численность населения на 1,6 % (38 человек) ниже статистической оценки 2002года.

# Численность населения Советинского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1989 г. | 2002 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | сл. Советка | 903 | 942 |
| 2. | с. Александровка 1-я | 58 | 57 |
| 3. | х. Головинка | 107 | 135 |
| 4. | с. Горская Порада | 214 | 239 |
| 5. | х. Копани | 36 | 158 |
| 6. | х. Кузьминка | 13 | 8 |
| 7. | х. Любовка | 155 | 162 |
| 8. | х. Мелюзовка (в составе Синявского сельсовета)* | 9 | 15 |
| 9. | с. Новостроенка | 197 | 202 |
| 10. | х. Приют | 357 | 352 |
| 11. | х. Садки | 62 | 64 |
|  | ИТОГО: | 2 111 | 2 334 |
| * В последующем х. Мелюзовка вошел в состав Советинского сельского поселения. |

Главным образом отрицательная демографическая динамика объясняется неблагополучной ситуацией в основных процессах народонаселения: рождаемости и смертности. В пересчете на 1000 населения (промилле) средняя величина показателя рождаемости по последним годам составляет порядка 8-9 промилле), при среднем показателе общего уровня смертности в 15-16 промилле.

Влияние миграционного процесса на общую динамику населения характеризуется положительными значениями – 10 – 11 промилле. Однако это недостаточно для покрытия отрицательного естественного прироста и обеспечения роста населения.

Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жизненные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

# Сложившийся естественный прирост и миграция

в границах Советинского сельского поселения

Таблица  № 7

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Всего: |
| Численность населения на 1.01 | 2 261 | 2 273 | 2 266 | 2 260 | 2 267 | 2 265 |
| Родилось «+» | 24 | 15 | 14 | 15 | 25 | 19 |
| Умерло «-» | 29 | 38 | 47 | 35 | 32 | 36 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -5 | -23 | -33 | -19 | -7 | -17 |
| Прибыло «+» | 35 | 39 | 57 | 44 | 61 | 47 |
| Убыло «-» | 18 | 23 | 30 | 18 | 25 | 23 |
| Приток («+»), отток («-») | +17 | +16 | -27 | +26 | +36 | +24 |
| Численность населения на 31.12 | 2 273 | 2 266 | 2 260 | 2 267 | 2 296 | 2 272 |
| II. На каждую тысячу населения 1. Естественное движение: |
| Число родившихся на 1000 населения | 10,6 | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 11,0 | 8,4 |
| Число умерших на 1000 населения | 12,8 | 16,7 | 20,7 | 15,5 | 14,1 | 15,9 |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») в расчете на 1000 населения | -2,2 | -10,1 | -14,5 | -8,4 | -3,1 | -7,5 |
| 2. Миграция |
| Миграционный прирост («+»), убыль («-») на 1000 населения | +7,5 | +7,0 | -11,9 | +11,5 | +15,9 | +10,6 |

Показатель рождаемости на 1000 населения по Советинскому сельскому поселению составил в 2009 году – 8,4 человек против 11,6 чел. по району и 10,9 чел. по области. При этом число умерших на 1000 человек составляет 15,9 человек против 17 чел. по району и 14,7 чел. по области.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения социальных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Сравнительные показатели естественного прироста населения

Таблица  № 8

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент естественного прироста (на 1000 жителей) |
| Советинское сельское поселение | -2,2 | -10,1 | -14,5 | -8,4 | -3,1 | -7,5 |
| Неклиновский район | -9,0 | -7,3 | -5,9 | -6,3 | -5,4 | -6,8 |
| Ростовская область | -6,7 | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 | -5,1 |
| 2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 жителей) |
| Советинское сельское поселение | 10,6 | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 11,0 | 8,4 |
| Неклиновский район | 9,9 | 9,9 | 11,2 | 10,8 | 11,6 | 10,7 |
| Ростовская область | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 10,1 |
| 3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 жителей) |
| Советинское сельское поселение | 12,8 | 16,7 | 20,7 | 15,5 | 14,1 | 15,9 |
| Неклиновский район | 18,9 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,5 |
| Ростовская область | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,2 |

Миграция

Динамика показателей степени интенсивности движения населения

Таблица  № 9

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Коэффициент прибытия (на 1000 жителей) |
| Советинское сельское поселение | 15,5 | 17,2 | 25,2 | 19,5 | 26,90 | 20,9 |
| Неклиновский район | 15,9 | 14,1 | 13,9 | 13,5 | 10,3 | х |
| Ростовская область | 11,6 | 11,2 | 12,4 | 14,8 | 11,6 | х |
| 2. Коэффициент выбытия (на 1000 жителей) |
| Советинское сельское поселение | 8,0 | 10,1 | 13,2 | 8,0 | 11,0 | 10,1 |
| Неклиновский район | 6,1 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 7,2 | х |
| Ростовская область | 12,0 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 10,7 | х |
| 3. Коэффициент миграционного прироста («+»), убытия («-») |
| Советинское сельское поселение | +7,5 | +7,1 | -12,0 | +11,5 | +15,9 | +10,8 |
| Неклиновский район | +9,8 | +6,8 | +6,8 | +5,7 | +3,1 | +6,4 |
| Ростовская область | -0,4 | -0,5 | -0,3 | +1,3 | +0,9 | +0,2 |

# Возрастной состав и структура населения

Советинского сельского поселения

Таблица  № 10

|  | Возрастные группы | Численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность | 2 296 | 100,0 |
| 2. | Дети: от 0 до 7 лет | 152 | 6,6 |
|  | от 7 до 15 лет. | 358 | 15,6 |
| 3. | Трудоспособное население (в том числе от 16 до 18 лет) | 1 192 | 51,9 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 594 | 25,9 |

Миграционные процессы отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 51,9 % от общей численности населения Советинского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

# Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Советинского сельского поселения на 01.01.2010 г.

Таблица  № 11

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность населения на 01.01.2010 года, чел. | 2 296 | 100,0 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте | 1 192 | 51,9 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов | 620 | 27,0 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений | 160 | 7,0 |

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (1 192 человек) занято в производстве и обслуживании 530 человек  (44,5 %).

# Существующая структура занятости населения

Советинского сельского поселения

# Таблица  12

|  | Показатели | Численность чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы | 1 192 | 100,0 |
|  | Из них занято: |  |  |
|  | - | в сельском хозяйстве | 350 | 29,4 |
|  | - | в промышленности | - | - |
|  | - | предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 37 | 3,1 |
|  | - | здравоохранение | 25 | 2,1 |
|  | - | образование | 71 | 6,0 |
|  | - | культурно-бытовое обслуживание | 12 | 1,0 |
|  | - | административные и финансовые учреждения | 35 | 2,9 |
|  | ИТОГО: занятых трудовой деятельностью | 530 | 44,5 |
|  | Трудоспособное население, не занятое в производстве | 310 | 26,0 |
|  | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 160 | 13,4 |
|  | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 192 | 16,1 |

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации сельского поселения , можно сказать, что в Советинском сельском поселении существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах.

Из представленных данных в табл. № 12 видно, что 16.1 % трудоспособного населения в Советинском сельском поселении (192 человека) трудится за пределами поселения, выезжая на работу в другие близлежащие населенные пункты.

При этом 26 % трудоспособного населения вообще не занято никаким видом деятельности (310 человек). Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Советинского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

Прогноз численности трудовых ресурсов Советинского сельского поселения представлен в разделе 4.1, таблица № 24.

# 3.4.4. Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Неклиновского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Приазовскую природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством

В сельском хозяйстве Советинского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету (на 01.01.2010 г.):

Таблица  № 13

| Наименование | К-во, шт. | Общая площ., га | в том числе, га | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 3 | 15 416 | 13 361 | - | 3 361 |
| Крестьянские фермерские хозяйства | 4 | 2 827 | 2 577 | - | 2 773 |
| Личные подсобные хозяйства | 893 | 643 | 617 | - | 313 |
| ИТОГО: | х | 18 886 | 16 555 | - | 16 447 |

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 16 447 га.

В структуре пахотных угодий зерновые занимают Джо 70 % всей посевной площади. Еще около четверти посевных площадей – подсолнечник (см. тал. 14).

В настоящее время в посещении осуществляют деятельность 3 сельхозпредприятия СПК – колхоз «Советинский» - одно из наиболее успешных хорошо оснащенных м динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Неклиновского района, оно же является градообразующим. Совхоз «Советинский был основан 1 апреля 1967 года. 7 июля 1999 года преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив. Общая площадь пашни на сегодняшний день составляет 9 268 га.

Основные направления деятельности: растениеводство (70 % от общей прибыли), животноводство (25 %) оказание услуг (5 %). Выращиваемые с/х культуры: озимая пшеница, рожь, ячмень, яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник. Коллектив животноводов работает по следующим направлениям: производство молока, выращивание мяса КРС и свиней. Динамично развивается в хозяйстве и садоводство. В 2003 году был заложен фруктовый сад на площади 24 га, в котором посажены яблони пяти сортов и два гектара черешни трех сортов. На сегодняшний день в колхозе 205 работающих.

Основные показатели сельского хозяйства Советинского сельского

поселения на 01.01.2010 г.

(по категориям хозяйств)

Таблица № 14

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предпри- ятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 16 447 | 13 361 | 2 773 | 313 |
| зерновые и зернобобовые | га | 11 490 | 9 833 | 1 657 | - |
| технические культуры – всего, | га | 4 044 | 2 928 | 1 116 | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 3 415 | 2 299 | 1 116 | - |
| картофель | га | 205 | - | - | 205 |
| овощи | га | 108 | - | - | 108 |
| бахчевые | га | 60 | 60 | - | - |
| кормовые культуры | га | 540 | 540 | - | - |
| Многолетние насаждения | га | 24 | 19 | - | 5 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 1 271 | 758 | 25 | 488 |
| в т. ч. коровы | гол. | 582 | 259 | 13 | 310 |
| Овцы и козы | гол. | 456 | 90 | 16 | 350 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 13605(13573) | - | 105(73) | 13500(13500) |
| Лошади | гол. | - | - | - | - |
| Пчелы | семей | - | - | - | - |
| Свиньи | гол. | 2 344 | 1 334 | 330 | 680 |
| в т. ч. свиноматки | гол. | 213 | 126 | 37 | 50 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 33 881 | 29 903 | 3 978 | - |
| Подсолнечник | тонн | 5 818 | 4 138 | 1 680 | - |
| Картофель | тонн | 1 209,5 | - | - | 1 209,5 |
| Овощи | тонн | 972 | - | - | 972 |
| Молоко | тонн | 2 141 | 699 | 47 | 1 395 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 571,4/415,2 | 333,1/234,0 | 83/65,5 | 155,3/115,7 |
| Мед | тонн | - | - | - | - |
| Яйца | тыс. шт. | 1 723,6 | - | 22,6 | 1 701 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 94 | 76 | - | 18 |

# Структура производства основных видов продукции по категориям

хозяйств (% от хозяйств всех категорий) Советинского сельского поселения

Таблица  № 15

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 88 | 12 | - |
| Картофель | - | - | 100 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Молоко | 33 | 2 | 65 |
| Мясо | 58 | 15 | 27 |
| Яйца | - | 1 | 99 |
| Фрукты | 81 | - | 19 |
| Подсолнечник | 71 | 29 | - |

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Советинского сельского поселения

Таблица  № 16

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (20 915 га) | на душу населения (3 028 чел.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 33 881 | 1,62 | 0,117 | 14,756 | товарное производство |
| Картофель | т | 1 209,5 | 0,058 | 0,117 | 0,527 | - “ - |
| Овощи | т | 972 | 0,046 | 0,076 | 0,423 | - “ - |
| Молоко | т | 2 141 | 0,932 | 0,390 | 0,932 | - “ - |
| Мясо (уб. в.) | т | 415,2 | 0,02 | 0,078 | 0,181 | - “ - |
| Яйца | тыс.шт. | 1 723,6 | 0,083 | 0,290 | 0,751 | - “ - |
| Фрукты | т | 94 | 0,004 | 0,08 | 0,04 | собственное потребление |
| Подсолнечник | т | 5 818 | 0,278 | 0,038 | 2,534 | товарное производство |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время полностью удовлетворяет потребность населения в зерне, картофеле, овощах, молоке, мясе, яйцах, подсолнечнике, за исключением фруктов, которыми население обеспечено на 50 %.

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Неклиновского района (кг/год, шт/год)

Таблица №17

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Советинское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 34,0 (9) | 181 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 400 (5) | 932 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 2100 (1) | 751 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 400 (4) | 527 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3 000 (6) | 14 756 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 600 (10) | 2 534 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 350 (7) | 423 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 9,1 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 8,1 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека в поселении  больше общепринятого показателя и составляет  8,1 га (по району – 1,7 га, по области -1,3 га),  требуемая принятая норма – 0,8 га.

В ы в о д ы:

Благоприятные климатические условия позволяют выращивать на территории поселения различные виды зерновых, овощных, технических и плодовых культур. Сельскохозяйственное производство характеризуется сочетанием интенсивного земледелия с животноводством (молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство).

Дальнейшее развитие с/х производства зависит от чёткой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночного ориентированного аграрного сектора экономики решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами - низкая.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на территории сельского поселения соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

# 3.4.5.  Транспорт

Расположение Советинского сельского поселения Неклиновского муниципального района в юго-западной части области, в существенном отдалении от областного центра г. Ростова-на-Дону, а также г. Таганрога  актуализирует развитие транспортного каркаса.

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Советинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

По территории Советинского сельского поселения проложена автодорога ММ 61-42 “c.Покровское-с.Советка-сл.Большекрепинская” межмуниципального значения, а основные межселенные связи осуществляются по дорогам местного значения.

Муниципальные автодороги имеют асфальтобетонное, щебёночное, тырсовое и грунтовое покрытия.

Общее протяжение автодорог общего пользования в границах поселения составляет 59,9 км.

Дорожная сеть общего пользования межмуниципального значения на территории Советинского сельского поселения находится в ведении Министерства автомобильного транспорта и связи Ростовской области.

Остальные дороги находятся в ведении муниципального образования «Советинское сельское поселение».

В Неклиновском районе действует сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов.

3.4.6. Инженерная инфраструктура.

По территории сельского поселения проложен ряд  инженерных коммуникаций, носящих, как транзитный характер, так и обеспечивающих населенные пункты и производственные зоны Советинского сельского поселения.

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населённых пунктов поселения подземные воды, каптируемые отдельно стоящими скважинами и придомовыми колодцами. Единые водохозяйственные сооружения, с разводкой водопроводными сетями по улицам, практически отсутствуют.

Весь водозаборный комплекс на территории поселения находится, в неудовлетворительном состоянии.

Данную систему водоснабжения нельзя охарактеризовать как перспективную для населённых пунктов и на перспективу предусматривается использование Ростовских водозаборных сооружений.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное: централизованная система канализования хозяйственно-бытовых отсутствует.

В перспективе целесообразно развитие сети локальных очистных сооружений.

В настоящее время санитарная очистка территории осуществляется за счет использования несанкционированной свалки.

На перспективу необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов, единого для всех сельских поселений Неклиновского района.

Потребители сельского поселения запитываются от электроподстанции ЮЗС подстанция 35/10,4 кВ и, расположенной на территории сл.  Советка и электоподстанции 35/10/0,4 кВ , расположенной в с. Новостороенка.

На территории населенных пунктов имеются сети наружного освещения.

Теплоснабжение потребителей Советинского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом и твердом топливе.

Газоснабжение поселения осуществляется от газопроводов высокого давления ОАО «Мострансгаз», посредством межпоселковых сетей. ГРС расположена в южно-восточной части от села Александровка 1-я. Степень газификации – 70%.

На перспективу планируется переход исключительно на газовое топливо, а также реконструкция существующих котельных.

Газифицирована часть населенных пунктов и предприятий. Намечается газифицировать  оставшиеся населенные пункты и жилую застройку во вновь застраиваемых  районах.

Намечено дальнейшее развитие сети газопроводов среднего давления от ГРП.

На территории Советинского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, телевизионная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи на момент проектирования для жителей поселения недоступны.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

3.4.7. Прочие коммунальные и инженерные сооружения.

На территории Советинского сельского поселения размещается 15 кладбищ. На территории поселения, в районе животноводческих ферм имеются ямы Беккери для захоронения животных.

3.4.8. Резервные площадки нового строительства.

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Неклиновского района, инвестиционных компаний, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон. Такими территориями определены следующие: участки

Территория рекреационной зоны, предполагаемая к развитию, прилегающая к водохранилищу на реке Сухой Самбек, в районе населенных пунктов: х. Приют, х. Мелюзовка,  х. Головинка и с. Александровка 1-я.  В связи с размещением рекреационной зоны между этими населенными пунктами появляется возможность развития селитебной и производственной зон.

Также рассматривается возможность дисперсного освоения строительных площадок в населенных пунктах.

# 3.4.9.  Бюджетная обеспеченность

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

В 2009 году бюджет сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды и продажи земли, а также за счет безвозмездных поступлений.

Сумма доходной части бюджета за 2009 год -  8 074,9 тыс. руб.,  в т. ч. доходы, сформированные на местном уровне:

-	налоговые   4 709,1 тыс. руб. (58,3 %);

-	неналоговые 563,8 тыс. руб. (7,3 %);

-	безвозмездные поступления 2 802,0 тыс. руб. (34,7 %).

Таким образом, бюджетная обеспеченность 1 жителя поселения составляет приблизительно 3,5 тыс. руб. на человека.

# Структура доходов бюджета Советинского сельского поселения

в 2009 году

Таблица 18

| № п/п | Показатели | На 2009 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налоговые доходы – всего | 4 709,1 | 58,3 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | налог на доходы физических лиц | 1 063,5 | 13,2 | 463,2 |
|  | единый сельхозналог | 141,3 | 1,8 | 61,5 |
|  | налог на имущество физ. лиц | 37,8 | 0,5 | 16,5 |
|  | земельный налог | 3 275,5 | 40,6 | 1 426,6 |
|  | налог, взимаемый с УСН | 3,8 | 0,05 | 1,7 |
|  | транспортный налог | 148,9 | 1,9 | 64,9 |
|  | государственная пошлина | 38,3 | 0,5 | 16,7 |
| 2 | Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 563,8 | 7,0 |  |
| 3 | Безвозмездные поступления | 2 802,0 | 34,7 |  |
| 4 | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 8 074,9 | 100,0 | 3 516,9 |

Собственные доходы  являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2009 г. составил 65,3 %. В структуре налоговой базы преобладает земельный налог, налог на доходы физических лиц, транспортный налог.

Постоянно увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточном росте объема собственных доходов вызывают необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществляется главным образом за счет регулирующих источников, т. е. средств, поступивших из источников вышестоящих бюджетов. В Советинском сельском поселении их удельный вес в 2009 году составил 34,7 %.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с новым строительством и с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, а также на решение вопросов местного самоуправления.

Направление использования средств бюджета Советинского поселения характеризуют данные таблицы № 19.

# Структура расходов бюджета Советинского сельского поселения

в 2009 году.

Таблица  19

| № п/п | Показатели | Всего на 2009 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 2 704,6 | 33,7 | 1 178,0 |
| 2 | Национальная оборона | 121,2 | 1,5 | 52,8 |
| 3 | ГО и ЧС | 1,4 | 0,02 | 0,6 |
| 4 | ЖКХ | 3 233,4 | 40,3 | 1 408,3 |
| 5 | Социальные и культурные мероприятия | 1 571,7 | 19,6 | 684,5 |
| 6 | Межбюджетные трансферты | 384,4 | 4,8 | 167,4 |
| 7 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 8 016,7 | 100,0 | 3 491,6 |

В Ы В О Д Ы:

1. Несмотря на то, что за прошедшие годы в Неклиновском районе были осуществлены определенные шаги в создании единых принципов формирования доходов бюджета, в настоящее время Советинское сельское поселение обеспечено собственными доходами на 65,3 %.

2. На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объемов на территории поселения).

3. Предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости, что вызовет дополнительное увеличение доходов в бюджет всех уровней.

4. Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

5. Формирование бюджета сельского поселения на перспективу сохранится, как за счет собственных источников, так и за счет перераспределения средств источников вышестоящих бюджетов.

3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и

экономическому потенциалу

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка промышленного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Советинское сельское поселение входит в состав территории «Юго-западного района Ростовской области» и является территорией приоритетного развития.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Советинского сельского поселения:

- в части развития жилых зон, в т.ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых промпредприятий – имеются предложения по размещению производственных и логистических предприятий для малого предпринимательства и развитию коммунально-складского хозяйства;

- есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;

- в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 4.1  Прогноз перспективной численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического прироста населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или рас-

четный срок);

Мп - среднегодовой  процент  прироста  миграции  населения на первую очередь

(или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

# Расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

Таблица 20

|  | Советинское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,75 |
| Миграция | +1,59 | +1,06 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| 1я очередь (10 лет) | 1,17 | 1,03 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,17 | 1,03 |

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

Iя очередь:

2 296 = 2296 × 1,17 ≈ 2 686 (чел.);

Расчётный срок:

2 686 = 2 686 × 1,17 ≈ 3 143 (чел.)

II. Негативный вариант:

Iя очередь:

2 296  = 2 296 × 1,03 ≈ 2 365 (чел.)

Расчётный срок:

2 365 = 2 365 × 1,03 ≈ 2 436 (чел.)

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (10 лет) увеличится на 17 % и составит 2 686 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится еще на 17% и составит  3 143  человека.

Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние значительный миграционный прирост – 1,59 %.

Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

По негативному варианту численность населения на I очередь увеличится на     3 %, а на перспективу – еще на 3 %. Величина естественного прироста уменьшится на 0,75 % в основном за счёт превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счёт показателя механического движения.

Учитывая потенциальную возможность развития агломерационных связей с городами Таганрог и Ростов-на-Дону, наличие благоприятных климатических ресурсов для жизни и здоровья населения, а также перспективные инвестиционные проекты на территории Советинского сельского поселения, перспективное население скорректировано с учетом этих факторов.

Расчетная численность населения по

Советинскому сельскому поселению (позитивный вариант)

Таблица  № 21

|  | Наименование населенных пунктов | Всего (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |
| Iй этап реализации расчётного срока |  |  |  |  |  |
| IIй этап реализации расчётного срока |  |  |  |  |  |

Корректировка перспективной численности населения Советинского сельского поселения

с учетом градостроительной емкости территории, чел.

| № п/п | Населенные пункты | Сущ. насе- ление | Градостроительная емкость, чел. | Перспект. население по естеств. приросту и миграции | Итоговое население | Прирост населе- ния за расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущест-вующая | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | сл. Советка | 958 | 1 300 | 1 744 | 1 836 | 1 121 | 1 313 | (1670-1121):40х10=140 140+1121=1261(1260 | (1760-1313):40х20=223 223+1313=1536(1540 | +220 |
| 2. | с.Александровка 1-я | 34 | 230 | 380 | 400 | 40 | 47 | (380-40):40х10=85 85+40=125(120 | (400-47):40х20=176 176+47=223(220 | +180 |
| 3. | с. Горская Порада | 227 | 470 | 1 070 | 1 300 | 266 | 311 | (1070-266):40х10=201 201+266=467(470 | (1300-311):40х20=494 494+311=805(800 | +500 |
| 4. | х. Головинка | 125 | 240 | 310 | 370 | 146 | 171 | (310-146):40х10=41 41+146=187(190 | (370-171):40х20=99 99+171=270 | +100 |
| 5. | х. Копани | 176 | 430 | 560 | 560 | 206 | 241 | (560-206):40х10=88 88+206=294(290 | (560-241):40х20=159 159+241=400 | +160 |
| 6. | х. Кузьминка | 13 | 60 | 150 | 270 | 15 | 17 | (150-15):40х10=34 34+15=49(50 | (270-17):40х20=126 126+17=143(140 | +130 |
| 7. | х. Любовка | 156 | 320 | 440 | 550 | 182 | 213 | (440-182):40х10=64 64+182=246(250 | (550-213):40х20=168 168+213=381(380 | +170 |
| 8. | х. Мелюзовка | 8 | 70 | 140 | 200 | 9 | 10 | (140-9):40х10=33 33+9=42(40 | (200-10):40х20=95 95+10=105(100 | +100 |
| 9. | с. Новостроенка | 196 | 430 | 590 | 590 | 220 | 268 | (590-229):40х10=90 90+229=319(320 | (590-268):40х20=161 161+268=429(430 | +160 |
| 10. | х. Приют | 339 | 480 | 560 | 610 | 397 | 464 | (560-297):40х10=40 40+397=43(440 | (610-464):40х20+73 73+464+537(540 | +70 |
| 11. | х. Садки | 64 | 210 | 520 | 810 | 75 | 88 | (520-75):40х10=111 111+75=186(190 | (810-88):40х20=361 361+88=449(450 | +360 |
|  | ВСЕГО: | 2 296 | 4 180 | 6 390 | 7 420 | 2 686 | 3 143 | 3 620 | 5 270 | +2 150 |

61

Динамика возрастной структуры населения Советинского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица 23

| №№ п/п | Возрастные группы | Существ. числен-ность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1-ю очередь | на расчетный срок |
|  |  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 510 | 770 | 537 | 1 220 | 565 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1 192 | 1 810 | 1 245 | 2 810 | 1 298 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 594 | 1 040 | 583 | 1 240 | 573 |
|  | ИТОГО: | 2 296 | 3 620 | 2 365 | 5 270 | 2 436 |

# Использование трудовых ресурсов Советинского сельского поселения

на перспективу

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Трудовые ресурсы Всего: (чел.) % в том числе: | 1 192/100 | 1 810/100 | 2 810/100 |
| 1 | Сельское хозяйство | 350/29,4 | 370/20,4 | 400/14,2 |
| 2 | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки | 37/3,1 | 150/8,3 | 350/12,4 |
| 3 | Здравоохранение | 25/2,1 | 70/3,9 | 120/4,3 |
| 4 | Образование | 71/6,0 | 100/5,5 | 180/6,4 |
| 5 | Культурно-бытовое обслуживание | 12/1,0 | 50/2,8 | 100/3,6 |
| 6 | Административные и финансовые учреждения | 35/2,9 | 50/2,8 | 110/3,9 |
| 7 | Отдых и туризм | - | 125/6,9 | 250/8,9 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью | 530/44,5 | 915/50,6 | 1510/53,7 |
| II | Не занятые трудовой деятельностью | 310/26,0 | 400/22,1 | 510/18,1 |
| III | Учащиеся, обучающиеся с отрывом от производства | 160/13,4 | 190/10,5 | 220/7,9 |
| IV | Трудоспособное население, выезжающее на работу в город | 192/16,1 | 305/16,8 | 570/20,3 |

4.2. Сельское хозяйство

В перспективе планирования определяющим фактором организации территории остается сельскохозяйственное производство.

Перспектива развития сельского хозяйства определена с учетом сложившихся природных условий и ресурсного потенциала поселения, на основании анализа динамики современного состояния и во многом связана с реализацией аграрного потенциала в части интенсификации производства зерна.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для его устойчивого развития, обеспечивающего продовольственную безопасность и уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве. Кроме этого это позволит несколько снизить уровень социальной напряженности, связанной с нехваткой рабочих мест.

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Дополнительным источником развития территории станет развитие промышленных производств, основанных на собственном сельскохозяйственном сырье.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

Потребность в продуктах питания на расчетный срок

по Советинскому  сельскому поселению

Таблица  25

| №№ п/п | Наименование | Норма потребления, кг/чел. | Годовая потребность, т (на 5 270 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопродукты в переводе на муку | 117 | 616,6 |
| 2 | Хлеб печеный | 124 | 653,5 |
| 3 | Макаронные изделия | 4,4 | 23,2 |
| 4 | Крупы и бобовые | 14,6 | 76,9 |
| 5 | Картофель | 117 | 616,6 |
| 6 | Овощи, включая консервы | 76 | 400,5 |
| 7 | Фрукты и свежие ягоды | 80 | 421,6 |
| 8 | Сухофрукты | 3,6 | 19,0 |
| 9 | Сахар | 38 | 200,3 |
| 10 | Растительное масло | 13(38) | 68,5(200,3) |
| 11 | Мясо и мясопродукты | 78 | 411,1 |
| 12 | Колбаса | 18 | 94,9 |
| 13 | Рыба и рыбопродукты | 23,7 | 124,9 |
| 14 | Молоко и молочные продукты | 390 | 2 055,3 |
|  | в т. ч. цельное и кислое | 207 | 1 090,9 |
| 15 | Яйца | 230 шт. | 1 212,1 |

Производство с/х продукции предусматривается в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории поселения.

Структура посевных площадей принята в соответствии с рекомендуемой системой ведения хозяйства области для Приазовской зоны. В результате применения научно-обоснованной системы земледелия производство продукции к расчетному сроку увеличится: зерна – в 1,3 раза, фруктов – в 1,3 раза, овощей – в 1,5 раз, картофеля – в 1,7 раза.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного зерна (сильных, ценных сортов), производство фуражного зерна, переработка зерна на местах в населенных пунктах силами сельзхозпредприятий (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.), сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясо-молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Необходима покупка племенного скота для восстановления и улучшения генофонда стада. В рамках выполнения программы реализации национального проекта в направлении «Ускоренное развитие животноводства» планируется закупить племенных нетелей и племенной ремонтный молодняк свиней, племкроссы птицы.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только экономической, но и социальной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.

Основные показатели сельского хозяйства Советинского сельского

поселения на расчетный срок

(по категориям хозяйств)

Таблица № 26

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 17 278 | 14 035 | 2 922 | 321 |
| зерновые и зернобобовые | га | 11 369 | 9 363 | 2 066 | - |
| технические культуры – всего, | га | 2 643 | 1 727 | 916 | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 2 226 | 1 046 | 916 | - |
| картофель | га | 213 | - | - | 213 |
| овощи | га | 108 | - | - | 108 |
| бахчевые | га | 60 | 60 | - | - |
| кормовые культуры | га | 2 885 | 2 885 | - | - |
| Многолетние насаждения | га | 24 | 19 | - | 5 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 1 580 | 1 020 | 33 | 527 |
| в т. ч. коровы | гол. | 658 | 382 | 13 | 335 |
| Овцы и козы | гол. | 516 | 98 | 18 | 400 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 13867(13834) | - | 107(74) | 13760(13760) |
| Свиньи | гол. | 2 862 | 1 662 | 420 | 780 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 43 202 | 35 579 | 7 623 | - |
| Подсолнечник | тонн | 3 924 | 2 092 | 1 832 | - |
| Картофель | тонн | 2 023 | - | - | 2 023 |
| Овощи | тонн | 1 480 | - | - | 1 480 |
| Молоко | тонн | 3 650 | 1 910 | 65 | 1 675 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 659,7/475,4 | 419,5/294,1 | 66,5/51,8 | 173,7/129,5 |
| Яйца | тыс. шт. | 2 034,4 | - | 25,4 | 2 009 |
| Фрукты, виноград и др. | тонн | 120 | 95 | - | 25 |

# Баланс производства и потребления

сельскохозяйственной продукции

Таблица  27

| Наименование продукции | Валовое произ- водство, т | Потребность | +избыток -недостаток | % обеспечен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние (2 296 чел.) |
| Зерно | 33 881 | 268,6 | +33 612,4 | 100 |
| Подсолнечник | 5 818 | 87,2 | +5 730,8 | 100 |
| Картофель | 1 209,5 | 268,6 | +941,0 | 100 |
| Овощи | 972 | 174,5 | +797,5 | 100 |
| Фрукты, ягоды, виноград | 94 | 183,7 | -89,7 | 50 |
| Мясо и мясопродукты | 571,4 | - | - | - |
| в уб. весе | 415,2 | 179,1 | +236,1 | 100 |
| Молоко цельное | 2 141 | 475,3 | +1 665,7 | 100 |
| Яйца, тыс. шт. | 1 723,6 | 528,1 | +1 195,5 | 100 |
| Расчетный срок (5 270 чел.) |
| Зерно | 43 202 | 616,6 | +42 585,4 | 100 |
| Подсолнечник | 3 924 | 200,3 | +3 723,7 | 100 |
| Картофель | 2 023 | 616,6 | +1 406,7 | 100 |
| Овощи | 1 480 | 400,5 | +1 079,5 | 100 |
| Фрукты, ягоды, виноград | 120 | 421,6 | -301,6 | 30 |
| Мясо и мясопродукты (уб. вес) | 475,4 | 411,1 | +64,3 | 100 |
| Молоко цельное | 3 650 | 1 090,9 | +2 559,1 | 100 |
| Яйца, тыс. шт. | 2 034,4 | 1 212,1 | +822,3 | 100 |

# 4.3.  Рекреация и туризм

Благоприятные природно-климатические условия, наличие водных ресурсов и выгодное географическое положение стимулируют развитие рекреации на территории Советинского сельского поселения.

Преимущественным направлением развития рекреации в Советинском сельском поселении является водно-спортивный отдых.

Генеральным планом развития Советинского сельского поселения предполагается строительство многофункционального спортивно-развлекательного комплекса в районе хутора Приют (на побережье р. Сухой Самбек). Он будет включать центр водных видов спорта, раллийную автомототрассу, территорию рыбного хозяйства, спортивно-развлекательный парк, гостиничный комплекс на 200 мест, две парковочные зоны, а также территории пляжей и зон отдыха.

Кроме этого, генеральным планом отводятся территории для размещения ипподрома, конно-спортивной школы, дендропарка, обсерватории, а также гостиничного комплекса на 780 мест.

Ниже приведен перечень проектируемых объектов для развития рекреации на территории Советинского сельского поселения.

Перечень проектируемых зон отдыха

на территории Советинского сельского поселения

Таблица  № 28

| №№ п/п | Наименование объектов | Место размещения | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс: | х. Мелюзовка | 30,0 га |
|  | центр водных видов спорта | - “ - | 2,3 га |
|  | раллийная автомототрасса | - “ - | 6,8 га |
|  | территория рыбного хозяйства | - “ - | 1,0 га |
|  | гостиничный комплекс на 200 мест | - “ - | 2,7 га |
|  | парковка | - “ - | 2,0 га |
|  | спортивно-развлекательный парк | - “ - | 4,7 га |
|  | прочие территории | - “ - | 10,5 га |
| 2. | Ипподром | х. Александровка 1-я | 9,3 га |
| 3. | Конно-спортивная школа | х. Александровка 1-я | 0,5 га |
| 4. | Конюшня на 30 лошадей | х. Александровка 1-я | 0,8 га |
| 5. | Парк конной прогулки | х. Александровка 1-я | 9,0 га |
| 6. | Дендропарк | с. Новостроенка | 28,0 га |
| 7. | Обсерватория | с. Новостроенка | 1 га |
| 8. | Гостиничный комплекс на 780 мест | х. Приют | 13 га |

4.4. Основные направления социально-экономического развития

Советинского сельского поселения

Общая концепция социально-экономического развития Советинского сельского поселения предложена Схемой территориального планирования Неклиновского района и направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан. Территория Неклиновского района рассматривается как часть системы расселения Юго-Западного района, одной из составляющих Ростовской агломерации, входящей в ее периферическую зону.

Региональная политика в отношении административного центра Советинского сельского поселения – сл. Советка ориентирована на обеспечение его статуса, как центра обслуживания локальных систем расселения и как нового местного узла градостроительного развития.

Центры поселений в Неклиновском районе становятся подцентрами межселенного обслуживания и подцентрами деловой и производственной деятельности, центрами обучения, развития малого предпринимательства и т. д. Планировочное развитие этих населенных пунктов возможно только на сельскохозяйственных землях.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное и промышленное строительство. В расчетный период на территории Советинского сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее  увеличение объемов нового жилищного строительства, что будет стимулом для роста различных форм малого предпринимательства в сфере строительства, повысит спрос на строительные услуги, расширит потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций поселения.

Наличие на территории Советинского сельского поселения высокой естественной базы и благоприятных агроклиматических ресурсов для получения различных видов сельскохозяйственной продукции определяют аграрную направленность в развитии производительных сил поселения. Аграрный комплекс в значительной мере определяет уровень экономического развития поселения, занятость и благосостояние его населения.

Схемой территориального планирования Неклиновского района предложены территории для размещения объектов агропромышленного комплекса, прилегающие к населённым пунктам, к которым относится и сл. Советка.

При планировании развития территории малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования однородного социально-экономического пространства.

Для развития целесообразно создание на территории поселения центра поддержки малого предпринимательства с образовательными, юридическими, экономическими функциями. Следует рассмотреть возможность создания передвижных центров поддержки малого агробизнеса, по принципу «Одно окно», что возможно будет способствовать решению проблем предпринимателей закреплению населения на селе.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве новых видах связи и пр. В непроизводственной сфере – этот процесс может развиваться в сфере образования, здравоохранения, торговли и бытовых услуг, финансовой и кредитной деятельности.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей, а также исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, исходя из имеющихся в поселении природных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Для создания индустрии туризма необходимо стимулировать развитие его инфраструктуры, повышать сервисные услуги, улучшать качество рекреационных объектов, что может принести дополнительный доход в бюджет поселения и района.

На перспективу предусматривается увеличение численности населения Советинского сельского поселения почти в 2,3 раза, за счёт миграционного притока, связанного с наличием ресурсов для привлечения населения на постоянное место жительства: климатический фактор определяет благоприятные условия для жизни и здоровья населения, а инвестиционные проекты, в т. ч. на территории Советинского сельского поселения определяют увеличение рабочих мест.

5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Планировочное развитие территории поселения.

Развитие Советинского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального развития центральной части Ростовской агломерации - «Большой Ростов», «Схемой территориального планирования Неклиновского района». Согласно данной документации Советинское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом территории Советинского сельского поселения даны  перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствование  инженерно-технической инфраструктуры.

Генеральным планом территория Советинского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью  22 821 га.

Местоположение территории поселения, граничащего с территориями Матвеево-Курганинского и Мясниковского районов, а также с территориями Покровского и Самбекского сельских поселений Неклиновского района, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральный план сельского поселения выполнен с учетом сложившейся территориальной организации Неклиновского района, его планировочной структуры, функционального зонирования, а также с учетом его географического,  геополитического положения, природных условий, сложившейся инфраструктуры.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, оказало влияние:

-	намечаемое строительство т.н. «Северного обхода г. Ростова-на-Дону» - автодороги, связывающей северную часть автомагистрали М4 «Дон» с автодорогой М23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог - граница с Украиной» с доведением ее параметров до категории IБ, протяженностью 33 км.

- 	намечаемое строительство «Дальнего северного обхода Ростова-на-Дону» - автодороги широтного направления «Миусский порт – г. Шахты – г. Волгодонск – г. Элиста», протяженность 171км.

- намечаемая реконструкция автодороги межмуниципального значения ММ 61-42 «с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская»;

На систему расселения Советинского сельского поселения оказывает влияние её административный центр – сл. Советка, который является одновременно центром межселенного обслуживания.

Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Неклиновский район», выполненной РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ  своего положения в складывающейся планировочной структуре Ростовской агломерации.

Новым вектором активного градостроительного развития поселения будет служить  направление «с. Покровское – сл. Советка», а также усиление связи группы населенных пунктов ( х. Приют, х. Головинка, х. Мелюзовка, с. Александровка 1-я) с автодорогой федерального значения М-23. Развитие новой планировочной оси района - «Волгодонск - Одесса» определило развитие новых межселенных связей.  В основу планировочной концепции развития территории Советинского сельского поселения положен системный подход в размещении селитебных, рекреационных и производственных территорий. Намечено усиление влияния сл. Советка за счет введения дополнительных общественных функций. Разработано планировочное объединение  на основе формирования рекреационной зоны вокруг водохранилища на реке Сухой Самбек группы следующих населенных пунктов: х. Приют, х. Мелюзовка ,х. Головинка и      с. Александровка 1-я.  В районе с. Новостроенка в долине реки Сухой Самбек планируется размещение частной обсерватории и дендрологического парка.

5.2. Функциональное зонирование территории

Зонирование территории сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную  и градостроительную  специфику  поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов и каналов); придорожные полосы автотрасс. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной индивидуальной застройкой с приусадебными участками, с застройкой на расчетный срок;

- общественные - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые  парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;

- земель сельскохозяйственного и рыбоводческого назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- прочих объектов - кладбищ, свалки ТБО, скотомогильников и т.п.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек: Мокрый Самбек,  Сухой Самбек, и  Бирючья;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Согласно положениям генерального плана сл. Советка будет продолжать развиваться как административный, аграрно-промышленный, транспортно - распределительный и торговый центр поселения, и как важная составляющая системы расселения района.

Проектом предлагается усиление и деловой, и торговой функции центра поселения, поскольку и весь Неклиновский район является одной из составляющих Ростовской агломерации, а Советинское сельское поселение должно получить импульс градостроительного развития.

Согласно генеральному плану сл. Советка получает как территориальное, так и экономическое развитие. Также значительное развитие получают х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка и с. Александровка 1-я, за счет развития единой рекреационной зоны на базе водохранилища.

Во всех населенных пунктах Советинского сельского поселения предусмотрены территории перспективной жилой застройки, к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Сложившаяся застройка всех населенных пунктов подлежит реконструкции с упорядочением жилых кварталов, общественной застройки и участков производственного назначения.

В составе генерального плана поселения разработаны схемы генеральных планов всех населённых пунктов, которые, являясь составной частью документов территориального планирования, определяют их границы, функциональное и строительное зонирование территорий, развитие транспортных и инженерных, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды. В соответствии с этим, основными целями их разработки являются:

- раскрытие градостроительного потенциала территорий населённых пунктов для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия;

- определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития;

- создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории Своетинского сельского поселения и его населённых пунктов.

Согласно этому определены основные задачи генерального плана:

- на основе проведённого анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов;

- разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий;

- определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия;

- определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.);

- развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры;

- повышение устойчивости природного комплекса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов.

5.3.1. Слобода  Советка

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом сл. Советка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Сложившаяся застройка сл. Советка подлежит реконструкции с упорядочением участков производственного назначения. Территория населенного пункта имеет достаточно компактную структуру. Имеются ограничения территориального роста населенного пункта: с северо-восточной стороны – проходит магистральный нефтепровод; с юго-восточной стороны  проходят высоковольтные сети и газ высокого давления. Территориальное развитие жилой застройки предложено с юго-западной стороны и  северо-западной стороны. Основная часть перспективной жилой застройки  находится в юго-западной части сл. Советка, при въезде.

В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры. Планируется благоустройство балки, с преобразованием её в лесопарковую зону, а также благоустройство водоохраной зоны реки  Мокрый Самбек. .

Развитие производства с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией, а также на свободных новых участках. На территории сл. Советка сформированы две производственно-коммунальные зоны с северной и западной сторон населенного пункта.

Часть производственных предприятий сохраняется на своих участках в селитебной зоне с организацией санитарно-защитных зон, а также при условии оптимизации технологических процессов.

На расчётный срок предполагается увеличение территории сл. Советка  до 236,0 га (существующее положение – 195,0 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 74,7 га. Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  1 540 чел.

Развитие населённого пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем сл. Советка приобретет современный благоустроенный вид.

5.3.2. Хутор Приют

Генеральным планом населенного пункта учтена вся сложившаяся его планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития. Принимая во внимание намерение инвесторов к размещению и развитию курортно-рекреационной зоны, а также предполагаемый рост населения, проектом определены основные направления территориального развития х. Приют.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Сложившаяся застройка х. Приют подлежит реконструкции с упорядочением участков производственного назначения. Планировочный район в восточной части населенного пункта сформирован коттеджной застройкой, представляет собой жилое образование, в котором присутствуют системы каждодневного и периодического обслуживания.

Вдоль северной границы пруда проектом предусмотрено расположение гостиничного комплекса с застройкой лоджингового типа (гостиничного комплекса в стиле традиционной застройки).

Новые жилые массивы усадебной застройки будут формироваться поэтапно. Внутри жилой застройки выделены участки строительства объектов культурно-бытового обслуживания 1-ой ступени – детского сада, средней школы, магазина и т.п.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях в западной части хутора с их реконструкцией.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

На расчётный срок предполагается увеличение территории х. Приют  до 245,0 га (существующее положение – 152,0 га). Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  540 чел.

5.3.3. Хутор Мелюзовка

Генеральным планом предусмотрено развитие хутора Мелюзовка, как части формируемой курортно-рекреационной зоны с юго-западной стороны пруда реки Сухой Самбек. Даны предложения по оптимизации и дальнейшему формированию структуры населенного пункта, определены направления и территории перспективного его развития. Принимая во внимание предполагаемый рост населения, проектом определены основное направление территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны является: юго-восточное. Основная перспективная территория развития курортно-рекреационной зоны включает в себя земли сельхозназначения, ограниченные зоной прохождения автомобильной дороги на сл. Советка – на юге и прудом – на севере.

Прирост данной территории предусмотрен для формирования развитой курортно-рекреационной зоны с пляжем, спортивной и игровой зоной. Рекреационная зона предполагается к освоению участков строительства, организацией девелоперского типа.

Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление одной из основных гипотез развития сельского поселения как зоны преимущественно рекреационного развития.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

В северной части населенного пункта проектом предусмотрена новая общественная зона, где предполагается размещение гостиничного комплекса, кафе и т. п.

Развитие производства на территории населенного пункта не предусматривается.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

5.3.4. Хутор Головинка

Развитие этого населённого пункта предусматривается как часть формируемой курортно-рекреационной зоны вокруг пруда на р. Сухой Самбек, в целях совершенствования пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание предполагаемый рост населения, проектом определено основное направление территориального развития населенного пункта. Таковым для селитебной зоны х. Погожев является юго-западное. Хутор Головинка, расположенный в непосредственной близости с х. Мелюзовка и с. Александровка 1-а генеральным планом решен с полной, взаимоувязанной планировочной структурой. Перспективные территории включают в себя земли сельхозназначения.

Прирост новой территории населённого пункта предусмотрен для формирования новых жилых кварталов. Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Формирование производственной зоны не  предусматривается.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

На расчётный срок предполагается увеличение территории х. Головинка до 47,1 га (существующее положение – 22,1 га). Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  278 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

5.3.5. Село Александровка 1-а

Развитие данного населённого пункта предусматривает градостроительное закрепление формирования курортно-рекреационной зоны вокруг пруда р. Сухой Самбек, пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определена территория перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание основное функциональное предназначение населенного пункта, основным направлением его  территориального развития определено южное для формирования рекреационной зоны, единой с х. Приют. Для селитебной зоны основное направление развития – северное. Перспективные участки жилой застройки формируются на землях сельхозназначения.

Прирост данных территорий с. Александровка 1-а предусмотрен для формирования нового  жилого квартала  площадью 3,3 га, а также размещения конно-спортивного комплекса с ипподромом.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Формирование производственной зоны не предусматривается.

На расчётный срок предполагается увеличение территории х. Александровка 1-а до 71,6 га (существующее положение – 21,5 га). Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  220 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным.

5.3.6. Хутор Горская Порада

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Принимая во внимание предполагаемый рост населения, проектом определены основное направление территориального развития населенного пункта. Таковыми для селитебной зоны являются: южное, северное и восточное, включающие в себя мероприятия по упорядочению планировки. Перспективные территории являются землями сельхозназначения, ограниченные с юга - прудом, с востока – ЛЭП 35 кВ, с севера – балкой.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых жилых кварталов общей площадью 35 га. Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства как  индивидуальными застройщиками. Производственная зона формируется на основе сложившихся участков предприятий в западной и юго-западной части хутора.

На расчётный срок предполагается увеличение территории хутора Горская Порада  до 160,5 га (существующее положение – 132.5 га). Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  800 чел.

Развитие хутора предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

5.3.7. Хутор Новостроенка

Генеральным планом этого небольшого населенного пункта учтена  сложившаяся планировочная структура и даны предложения по дальнейшему ее развитии, в основном – в южном  направлении как для  селитебной зоны, так и для производственной.  Перспективная территория включает в себя земли, ограниченные землями сельскохозяйственного назначения, прибрежной зоной р. Сухой Самбек и автодорогой местного значения.

Территориальный рост рассматривается как развитие сложившейся  планировочной структуры населенного пункта.  К северу от селитебной территории предусматривается разбить дендропарк с развитой рекреационной составляющей а в самой северной точке разместить обсерваторию, с включением в черту населенного пункта группы существующих жилых домов.

Не включены в границу населенного пункта участки  производственной зоны, сложившейся к северу от хутора.

На расчётный срок предполагается увеличение территории х. Новостроенка  до 135,5 га (существующее положение – 46,5 га). Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  430 чел.

5.3.8. Хутор Любовка

Генеральным планом в черту населенного пункта включена вся его селитебная территория с участками перспективной жилой застройки, предусмотренной к размещению восточнее и севернее от сложившейся селитебной зоны. Вся существующая жилая застройка сохраняется с реконструкцией. В центральной части сформирован небольшой общественный центр. Планировочная структура сохраняется и развивается вдоль природной оси – р. Бирючья, где организуется рекреационная зона.

Сложившиеся производственные участки в юго-западной части хутора в его границы не включены.

Увеличение территории на расчетный срок составляет до 54,6 га (существующее положение – 46,5 га). Численность населения на расчетный срок II этапа составит 380 человек.

5.3.9. Хутор Копани

Хутор Копани генеральным планом предусматривается сохранить в фактически сложившихся границах.

Небольшое увеличение селитебной зоны предусмотрено в западном направлении.

Вся планировочная структура населенного пункта учтена и предусматривается к реконструкции с упорядочением улично-дорожной сети.

В восточной части хутора сформирован подцентр общественного обслуживания.

Рекреационная зона развивается в северном направлении от жилой застройки.

Производственные территории в границу населенного пункта не включаются.

Общая площадь территории хутора на расчетный срок составит 48,0 га (существующее положение – 36,8 га). Численность населения на расчетный срок II этапа составит 400 чел.

5.3.10. Хутор Садки

Развитие хутора Садки, расположенного в непосредственной близости с хутором Копани, связано с увеличением территории селитебной зоны, которое предусматривается во всех направлениях от сложившейся жилой застройки. Планировочная организация новых участков выполняется в непосредственной увязке со сложившейся улично-дорожной сетью.

Общественный центр сформирован в южной части населенного пункта и примыкает к автолдороге районного значения «с. Покровское – с. Советка».

Производственная зона значительной площади упорядочивается в своих границах южнее населенного пункта и в проектную черту хутора не включена.

Общая площадь территории х. Садки на расчетный срок составит 78,6 га (существующее положение – 25,2 га). Численность населения возрастет до 450 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования инвестиционных и бюджетных средств и предполагается к освоению как индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

5.3.11. Хутор Кузьминка

Генеральным планом хутора предусматривается увеличении его селитебной зоны, развиваемой в увязке со сложившейся планировочной структурой.

Расположенный вдоль серной границы пруд хутор предполагает к значительной реконструкции с организацией благоустроенной рекреационной зоны.

Сформированный общественный центр, также предусмотрен к реконструкции.

Кроме этого, предусматривается реконструкция автомобильного подъезда к населенному пункту, который свяжет его с формируемой курортно-рекреационной зоной в х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка и х. Александровка 1-а.

Общая площадь хутора Кузьминка в проектируемых границах составит 28,6 га (существующее положение – 9,8 га). Численность населения ко II этапу реализации генерального плана составит 140 км.

5.4. Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов населенных пунктов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всех сложившихся жилых зон.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной усадебной жилой застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок в целом по поселению составит 5 270 человек, часть из которых будет проживать в новых микрорайонах индивидуальной и малоэтажной жилой усадебной застройки.

Эти микрорайоны и отдельные жилые кварталы предложено сформировать в каждом населенном пункте, планировочно увязав со сложившейся планировочной структурой. Площадь приусадебных участков предусматривается от 0,05 до 0,10 га. В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Общая градостроительная емкость новых жилых районов составит до 1000 участков с домами усадебного типа.

В сл. Советка основное развитие жилой зоны определено в юго-западной и северо-западной части населенного пункта, на свободной от застройки территории, при этом жилые кварталы в юго-западной части будут оформлять главный въезд в населенный пункт, определяя, таким образом, его «лицо». Таким образом часть новой территории будет являться зоной градостроительного регулирования застройки. Общая площадь новых жилых кварталов составит 72,0 га.

Развитие жилой зоны в х. Приют предусматривается в северо-восточной части населенного пункта, формируя, в том числе, и кварталы, проектируемые за расчетный срок. Площадь новых жилых кварталов составит 4,5 га. В восточной, рекреационной зоне, предусматривается развитие лоджинга – жилых домов усадебного типа сезонного проживания, в т. ч. кратковременного.

В х. Мелюзовка, учитывая небольшой перспективный прирост населения, запроектированы 2 небольших жилых квартала общей площадью 4,3 га, часть из которых будет застраиваться жилыми домами дачного типа.

Хутор Головинка будет развиваться своими жилыми кварталами вдоль автомобильной дороги местного значения, проложенной вдоль озера р. Сухой Самбек, юго-западнее от существующей жилой застройки. Площадь жилой зоны новых кварталов составит 6,5 га.

В с. Александровка 1-а генеральным планом предусматривается, также, небольшой новый квартал усадебной жилой застройки в северной части населенного пункта, а также упорядочение жилой застройки в южной части села. Площадь новых жилых участков составит 3,3 га.

Достаточно значительная жилая территория определена для развития новых кварталов в х. Горская Порада. Кварталы усадебной жилой застройки здесь формируются в северной, центральной и восточной частях населенного пункта. Кроме этого, предложено упорядочение сложившейся жилой застройки с установлением красных линий кварталов и регулированием застройки вдоль автомобильной дороги на сл. Родионово-Несветайскую. Общая площадь жилых территорий новых кварталов составит здесь 35,0 га.

Небольшой населенный пункт – с. Новостроенка получит развитие своей жилой зоны в южном направлении, в сложившейся планировочной структуре села. Площадь нового жилого квартала – 3,8 га.

В х. Любовка генеральным планом предусматривается расширение сложившейся улично-дорожной сети в восточном направлении, с формированием новых жилых кварталов, общей площадью 11,6 га.

Из расположенных в западной части территории поселения населенных пунктов – х. Копани и х. Садки, приоритет в развитии жилых зон отдан последнему, где предусматривается комплексная жилая застройка на территории в южной части населенного пункта, площадью 23,7 га. Новый жилой квартал в х. Копани имеет площадь 6,7 га.

Небольшой населенный пункт в восточной части поселения – х. Кузьминка, получит значительное расширение жилой зоны, практически, во всех направлениях с соблюдением требований по отношению к застройке в водоохраной зоне реки. Общая площадь новых жилых кварталов составит 9,4 га.

Помимо нового строительства, во всех населенных пунктах поселения будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженной в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего.

5.5. Развитие общественных зон

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом, организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, а также размещения их относительно городских округов «г. Ростов-на-Дону» и  «г. Таганрог», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает  в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). Данные учреждения расположены в каждом планировочном районе (населенном пункте);

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Все эти учреждения размещаются  частично в сл. Советка и с. Покровское;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположены в  г. Таганроге, а также в областном центре -  г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т. д.

Проектными решениями предусмотрена реконструкция сложившихся общественных центров или отдельных зданий общественного назначения с донасыщением их общественными зданиями в каждом населенном пункте.

Предполагается реконструкция отдельных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, таких как:

-	участковые больницы (врачебная амбулатория), детский сад, здание администрации поселения, дом культуры, общеобразовательная школа, торговые здания, предприятия общественного питания в сл. Советка;

-	ФАП, детский сад, общеобразовательная школа, библиотека, административное и торговое здание в х. Приют;

-	магазины в х. Головинка;

-	клуб, магазин в х. Горская Порада;

-	ФАП, магазин в х. Новостроенка;

-	ФАП, магазин в х. Любовка;

-	магазины в х. Копани;

-	ФАП, магазин в х. Садки.

В новых планировочных районах будут сформированы подцентры общественного обслуживания, которые будут осуществлять обслуживание 1-ой ступени (повседневное) с магазином, детским садом, школой и др. зданиями. Поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и третьей (эпизодической) ступени обслуживания.  Кроме того сформирована система общественных подцентров первой (повседневной) ступени обслуживания, где размещены школы, детские сады и небольшие магазины с товарами первой необходимости.

Поскольку часть территорий жилой застройки предполагаются комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительство жилых зданий.

В приведенных ниже таблицах представлен расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания по каждому населенному пункту.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по сл. Советка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 1540 чел.

# Таблица  № 29

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 50 | 1 детский сад на 40 мест –сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 50 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 398*** | 1 общеобразовательная школа с интернатом на 240 мест сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 400 мест |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | МУЗ ЦРБ на 14 коек, Советинская вр. амбулатория сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 116,0 1,2 | - 1,0 – стадион – сохраняется с реконструкцией | 120 - спорт. зал при школе Реконструкция с увеличением до 3,2 |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 116* | Дом культуры на 300 мест –сохраняется | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 8,4* | 7,0 – сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 9,0 |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 462 | 199,4 в 7-ми магазинах | 270 – в многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 46,2 | - | Проектируется в общественном центре слободы |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 62 | Столовая на 50 мест - сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 70 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 6 | - | 6- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1** | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 6,2 | - | 7,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиницы | 1 место | 6 | 23*** | - | 25 - гостиница |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1**** | - | 1-в коммунально- складской зоне |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1*** | - | 1 |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1*** | - | 1 контора при многофункциональном мини-центре |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Любовка;

** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Любовка и с. Горская   Порада;

*** -расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: с. Горская Порада,        х. Любовка, х. Копани, х. Садки;

**** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка, сл. Советка, с. Горская Порада, х. Любовка, х. Копани, х. Садки.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Приют

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения –540 чел.

# Таблица  № 30

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 21* | 1 детский сад на 23 места -сохраняется | - |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 206** | 1 общеобразовательная школа на 192 места - сохраняется с реконструкцией | Реконструкция с увеличением до 210 мест |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП-сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 40,5 0,41 | - - | 50 – спорт. зал при школе 2,7– спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 129** | - | Клуб на 130 мест |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 6,9** | 7,0 – сохраняется | - |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 162,0 | 41,0 в 2-ух магазинах | 162 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 159,7*** | - | 160- рыночный комплекс |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 22 | - | Кафе на 25 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1** | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 2,6* | - | 3-при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 12** | - | 15 - гостиница |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1** | - | 1 |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1** | - | 1 контора при многофункциональном мини-центре |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Мелюзовка;

** - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка;

*** -расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающих населенных пунктов: х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, с. Новостроенка, х. Кузьминка, сл. Советка, с. Горская Порада, х. Любовка, х. Копани, х. Садки.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Мелюзовка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения –100 чел.

# Таблица  № 31

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 3 | - | 3 – в х.Приют |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 12 | - | 12-общеобразовательная школа находится в х.Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 7,5 0,1* | - - | 30 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 4,7- спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 8 | - | 8 - в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,4 | - | 0,4 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 30 | - | 30 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 3,0 | - | 3,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 4 | - | Буфет на 6 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 0,4 | - | 0,4 – в х. Приют |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 1 | - | 1 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |

Примечание:

*   - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Головинка.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Головинка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 270 чел.

# Таблица  № 32

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 9 | - | 9 – в с. Александ-ровка 1-я |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 33 | - | 33-общеобразовательная школа находится в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 20,3 0,20 | - - | 30 – при многофункциональном мини-центре 0,2 – в х.Мелюзовка |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 20 | - | 20- в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,1 | - | 1,1 – в х.Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 81 | - | 90 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 8,1 | - | 8,1 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 11 | - | Кафе на 20 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1- при многофункциональном мини-центре в с. Александ-ровка 1-я |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х.Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,1 | - | 1,1 - при многофункциональном мини-центре в с. Александровка 1-я |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 2 | - | 2 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 - при многофункциональном мини-центре в с. Александровка 1-я |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в х. Приют |

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Александровка 1-я

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 220 чел.

# Таблица  № 33

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 16* | - | 20 мест при многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 27 | - | 27 -общеобразовательная школа находится в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 16,5 0,17 | - - | 30 - фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,8 - спортивная площадка |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 17 | - | 17- в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,9 | - | 1,0 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 66 | - | 66 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 6,6 | - | 7,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 9 | - | Кафе на 10 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2* | - | 2 - при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 2,0* | - | 2,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 2 | - | 2-в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1- при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х.Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х.Приют |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х.Головинка.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Горская Порада

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения –800 чел.

# Таблица  № 34

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 26 | - | 1 детский сад на 30 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 96 | - | 96- общеобразовательная школа в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП – в многофункциональном мини-центре |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 60,0 0,6 |  | 60,0 – фитнес зал в многофункциональном мини-центре 1,6 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 60 | 1 клуб на 100 мест - сохраняется | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 3,2 | - | 3,2 –при многофункциональном мини-центре |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 240 | 16,5 в 1-ом магазине | 225 – в торговом центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 24 | - | 24 – в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 32 | - | Столовая на 35 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 4 | - | 4- при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1-в административном центре |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 3,2 | - | 4,0 - при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 5 | - | 5 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по с. Новостроенка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 430 чел.

# Таблица  № 35

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 14 | - | 15 - при многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 52 | - | 52 -общеобразовательная школа в х. Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 32,3 0,32 | - - | 35 – при многофункциональном мини-центре 1,0 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 32 | - | 32 –- в х.Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,7 | - | 1,7 – в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 129 | 13,7 - в 1-ом магазине | 120 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 12,9 | - | 13,0 – в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 17 | - | Кафе на 20 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2 – при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1 - в х. Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,7 | - | 2,0 – при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в х.Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 – в х. Приют |

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Любовка)

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 380 чел.

# Таблица  № 36

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 12 | - | 12 мест в многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 46 | - | 46 - в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 28,5 0,29 | - - | 40 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,7 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 29 | - | 29 –- в административном центре |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,5 | - | 1,5 - в административном центре |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 114 | 8,5 - в 1-ом магазине | 110 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 11,4 | - | 12,0 – х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 15 | - | 15 – при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2 – при многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,5 | - | 1,5 – при многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 – при многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Копани

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 400 чел.

# Таблица  № 37

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 28* | - | 30- в сблокированном здании детского сада и неполной школы |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 102* | - | 40 мест - начальная школа, сблокированная с детским садом (общеобразовательная школа находится в административном центре) |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП в х.Садки |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 30,0 0,3 | - - | Фитнес-зал при многофункциональном мини-центре в х. Садки 1,5 –спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 30 | - | Клуб в х. Садки |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 3,6* | - | 3,6 - при начальной школе |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 120 | 34,0 - в 2-ух магазинах | 86 – при многофункциональном мини-центре в х. Садки |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 12,0 | - | 12,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 16 | - | 16 - в х. Садки |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2- в х. Садки |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1* | - | На 2 поста |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 1,6 | - | 1,6-в х. Садки |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3-в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1- в х. Садки |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в административном центре |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Садки.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Садки

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 450 чел.

# Таблица  № 38

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 15 | - | 15 мест в детском саде в х. Копани |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 54 | - | Начальная школа - в х. Копани, общеобразовательная школа - в административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП - сохраняется с реконструкцией | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 63,8* 0,3 | - - | 70 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре Спортивные площадки в х. Копани |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 64* | - | Клуб на 70 мест |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 1,8 | - | 2,0 - в х. Копани |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 221* | - | 225 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 13,5 | - | 14,0 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 34* | - | Столовая на 35 мест |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 4* | - | 4-в многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х. Копани |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 3,4* | - | 3,5 - в многофункциональном мини-центре |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 3 | - | 3 - в административном центре |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1* | - | 1 - в многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |

Примечание: * - расчет  выполнен  с  учетом  населения прилегающего населенного пункта х. Копани.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания по х. Кузьминка

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

# Расчетное количество населения – 140 чел.

# Таблица  № 39

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 5 | - | 5 – в многофункциональном мини-центре |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 17 | - | Общеобразовательная школа находится в х.Приют |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | - | - | ФАП |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади спортзала га (для плоскостных сооружений) | 75 0,75 | 10,5 0,11 | - - | 30 – фитнес зал при многофункциональном мини-центре 0,7 - спортивные площадки |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 11 | - | 11- в х. Приют |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,6 | - | 0,6 - в х. Приют |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 42 | - | 50 – при многофункциональном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 4,2 | - | 4,2 - в х. Приют |
| 9. | Предприятия общественного питания | 1 посад место | 40 | 6 | - | Буфет на 10 мест при многофункциональном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 1 | - | 1-в многофункциональном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | - | 1- в х.Приют |
| 12. | Предприятия по химчистке | кг/смену | 4 | 0,6 | - | 1-в х.Приют |
| 13. | Гостиница | 1 место | 6 | 1 | - | 1-в х. Приют |
| 14. | Жилищно-эксплуата-ционные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | 1 - в многофункциональном мини-центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х. Приют |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | 1-в х. Приют |

При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сферах «Образование», «Здравоохранение» и «Культура Дона», а также «Развитие учреждений физической культуры и спорта».

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах  обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5.6. Организация производственных зон

Генеральным планом Советинского сельского поселения для организации производственных  зон отведена значительная территория, как в населенных пунктах, так и за их пределами. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Развитие производственных зон с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях, с их реконструкцией.

На участках, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон предусмотрено размещение предприятий III и, возможно II класса санитарной опасности (с санитарно-защитными землями 300 и 500 м соответственно).

В сл. Советка производственная зона сформирована участками реконструируемых предприятий, расположенных севернее и западнее сложившейся селитебной зоны. Это действующие предприятия сельхозназначения, расположенные на санитарно-защитном расстоянии от жилой застройки – мехток, ремонтно-механический двор, фермерские предприятия, Южнее населенного пункта расположены  реконструируемые молочные фермы, а западнее – птицеферма. К каждому предприятию предусматривается автономный подъезд и комплекс мероприятий по благоустройству.

В западной части х. Приют сформирована производственная зона, единая для всех населенных пунктов курортно-рекреационой зоны – х. Мелюзовка, х. Головинка и с. Александровка 1-а. Здесь размещаются мастерские, две молочные фермы и резервируется место для перспективного размещения малых производственных предприятий. Производственная зона размещена на санитарно-защитном расстоянии от селитебных зон.

В х. Горская Порада сохраняются с реконструкцией участки ремонтно-механических мастерских и молочной фермы, от которых до жилой застройки организуется санитарно-защитная зона.

В х. Новостроенка помимо сохраняемых и реконструируемых объектов молочной фермы и складского двора предусмотрено размещение тепличного комплекса. Между производственными объектами и жилой застройкой организуется санитарно-защитная зона.

Значительное пространство отведено южнее х. Любовка для реконструируемых молочной фермы и ремонтно-механического двора с организацией нормативной санитарно-защитной зоны и автономным автомобильным подъездом.

Южнее х. Садки и х. Копани сформирована единая для них производственная зона с размещением предприятий сельскохозяйственного назначения, в т. ч. для перспективного развития малых предприятий.

Производственные зоны, развиваемые на прилегающих к населённым пунктам землях поселения, планировочно тяготеют к поселковым транспортным сетям. В состав этих зон включены: территории комплексных предприятий по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции с развитыми складскими и вспомогательными зонами. При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

Планировочная структура и состав новой промышленной зоны будут определяться на стадии разработки проектов планировки.

5.7. Организация рекреационных зон

и системы зеленых насаждений

Основными мероприятиями схем генеральных планов населенных пунктов по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории сл. Советка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившихся структурах  населенных пунктов поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса является река Мокрый Самбек с прудами, устроенными на всем ее протяжении, река Бирючья, река Сухой Самбек и балки в структурах населенных пунктов, озеленение этих элементов ландшафта очень важное мероприятие, которое улучшит микроклимат поселения.  Осуществление этого решения позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

Особое место занимает решение генерального плана по обустройству и озеленению формируемой вокруг пруда р. Сухой Самбек курортно-рекреационной зоны. Наряду с очисткой акватории пруда предусматривается берегоукрепление и интенсивное озеленение по всему периметру рекреации.

В каждом населенном пункте формируются небольшие благоустроенные общепоселковые скверы с системой озелененных пешеходных бульваров.

В районах новостроек предложено создание внутриквартальных озелененных курдоньеров с детскими площадками и площадками отдыха.

В черте населенных пунктов предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенных пунктов генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого - градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

5.8. Транспортное и пешеходное движение.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившихся и проектируемых поселковой транспортных систем населенных пунктов, согласно которых определены:

-	главные улицы населенных пунктов с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта, а также проектируемые основные улицы в кварталах новой жилой застройки меридиональных и широтных направлений, которые свяжут существующие и проектируемые районы;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 18-20 м с 2-полосным движением автотранспорта, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центры населенных пунктов с новыми кварталами и планировочными районами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившихся улично-дорожных сетей населенного пункта с установлением параметров улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам, в основном, исключено. Вынужденное движение отдельными маршрутами грузового автотранспорта по жилым кварталам проектом компенсируется устройством шумо- и пылезащитного озеленения вдоль проезжих частей.

В рекреационных зонах организована возможность исключительного пешеходного движения и возможность проезда для пожарной машины и обслуживающего транспорта. В прибрежных зонах предусмотрены велосипедные дорожки.

Внутри новых микрорайонов организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания районного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. принят:

- легковых автомобилей – 220;

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8,  а также коэффициент 1,4 – увеличение транспортных средств на расчетный срок.

Таким образом, уровень автомобилизации на расчетный срок I этапа (10 лет), исходя из ожидаемой численности населения 3 740 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 3,74 = 658;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 3,74 = 96.

Общее число автомобилей на расчетный срок II этапа (20 лет), исходя из ожидаемой численности населения 5 270 чел., составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 × 1,4 × 5,27 = 1 299;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 × 1,4 × 5,27 = 189.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях промышленных зон.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

Обеспеченность гаражами и открытыми автостоянками для постоянного хранения легкового автотранспорта, в соответствии с п. 3.5.136 «Нормативов…», принята для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое составит (исключая такси и ведомственные автомобили):

- на I период (расчетный парк легковых автомобилей):

- (220 - 5) × 0,8 × 3,74 = 643;

- 643 х 0,9 = 579.

- на расчетный период (расчетный парк легковых автомобилей):

  - (220 - 5) × 0,8 × 5,27 × 1,4 = 1 269;

  - 1 269 × 0,9 = 1 142 машиноместа.

В генеральных планах населенных пунктов в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов …» учтены мероприятия  по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30 %;

- на участках промышленных зон – 10 %;

- на территориях общепоселковых центров и в подцентрах общественного обслуживания – 15 %;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15 %.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены на I период и на расчетный период, соответственно:

- на территориях жилых кварталов (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках):

- 579 × 0,3 = 174 машиноместа;

- 1 142 × 0,3 = 343 машиноместа;

- на участках промышленных зон:

- 579 × 0,1 = 58 машиномест;

- 1 142 × 0,1 = 114 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

          - 579 × 0,15 = 87 машиномест;

          - 1 142 × 0,15 = 171 машиноместо;

- в местах массового кратковременного отдыха:

- 579 × 0,15 = 87 машиномест;

- 1 142 × 0,15 = 171 машиноместо.

5.9. Развитие инженерной инфраструктуры.

Система водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Неклиновского района осуществляется из поверхностных и подземных вод. Основными водопотребителями являются жители района, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Населенные пункты Советинского сельского поселения  не имеют централизованной системы водоснабжения. Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев, а также за счёт поверхностных вод рек Сухой Самбек, Мокрый Самбек и Бирючья и их прудов, где эксплуатируются небольшие водозаборы, для технических нужд. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется значительный дефицит по общему водопотреблению.

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию системы водоснабжения территории Советинского сельского поселения:

- строительство водохозяйственных сооружений в населенных пунктах сельского поселения;

- развитие новых строящихся водопроводных сетей от Ростовских водозаборных сооружений в п. Дугино вдоль автомагистрали М-23 «г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог», до водохозяйственных сооружений населенных пунктов, через территорию сельского поселения, в соответствии со схемой инженерной инфраструктуры Схемы территориального планирования Юго-западного района Ростовской области;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных площадок селитебных и производственных зон населённых пунктов;

- проведения комплекса мероприятий по снижению удельного водопотребления и перехода к рациональному водопотреблению.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки и доочистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т.п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на 1-ю очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы и строительство подводящих водоводов от водохозяйственных сооружений, с последующей разводкой к потребителям населённых пунктов.

Наиболее перспективным представляется прокладка нового водовода  в северном направлении, через территорию Советинского поселения, вдоль долины реки Мокрый Самбек. Этот водовод обеспечит всех водопотребителей Советинского сельского поселения, а при дальнейшем развитии – и другие поселения Неклиновского района.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

В соответствии со схемой водоснабжения, предложенной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовская агломерация)», норма суточного  водопотребления принята 250 л на 1 человека.

# Водопотребление по поселению

# Таблица  № 40

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 120 | 250 |
| 2. | сл. Советка |  |  |  |
| 2.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 151,0 | 385,0 |
| 2.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 2.1) | - “ - | 15,0 | 38,5 |
| 2.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 17,0 | 39,0 |
| 2.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 183,0 | 462,5 |
| 3. | х. Приют |  |  |  |
| 3.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 53,0 | 135,0 |
| 3.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 3.1) | - “ - | 5,0 | 13,0 |
| 3.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 6,0 | 14,8 |
| 3.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 64,0 | 163,3 |
| 4. | х. Мелюзовка |  |  |  |
| 4.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 5,0 | 25,0 |
| 4.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 4.1) | м3/сут. | 0,5 | 2,5 |
| 4.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 0,6 | 2,8 |
| 4.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 6,1 | 30,3 |
| 5. | х. Головинка |  |  |  |
| 5.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 23,0 | 68,0 |
| 5.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 5.1) | - “ - | 2,3 | 6,8 |
| 5.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 2,5 | 7,5 |
| 5.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 27,8 | 82,3 |
| 6. | с. Александровка 1-а |  |  |  |
| 6.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 14,4 | 55,0 |
| 6.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 6.1) | - “ - | - | - |
| 6.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 1,4 | 5,5 |
| 6.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 15,8 | 60,5 |
| 7. | х. Горская Порада |  |  |  |
| 7.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 56,4 | 200,0 |
| 7.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 7.1) | - “ - | 5,6 | 20,0 |
| 7.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 6,2 | 22,0 |
| 7.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 68,2 | 242,0 |
| 8. | х. Новостроенка |  |  |  |
| 8.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 38,4 | 107,5 |
| 8.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 8.1) | - “ - | 3,8 | 10,8 |
| 8.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 4,2 | 11,8 |
| 8.4 | ИТОГО: | м3/сут. | 46,3 | 130,1 |
| 9. | х. Любовка |  |  |  |
| 9.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 30,0 | 95,0 |
| 9.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 9.1) | - “ - | 3,0 | 9,5 |
| 9.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,3 | 10,4 |
| 9.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 36,3 | 114,9 |
| 10. | х. Копани |  |  |  |
| 10.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 34,8 | 100,0 |
| 10.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 10.1) | - “ - | - | - |
| 10.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,5 | 10,0 |
| 10.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 38,3 | 110,0 |
| 11. | х. Садки |  |  |  |
| 11.1. | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 22,8 | 112,5 |
| 11.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 11.1) | - “ - | 2,3 | 11,3 |
| 11.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 3,5 | 12,4 |
| 11.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 38,6 | 136,2 |
| 12. | х. Кузьминка |  |  |  |
| 12.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 6,0 | 35,0 |
| 12.2. | Водопотребление на производственные нужды (до 10 % от п. 12.1) | - “ - | - | - |
| 12.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 0,6 | 3,5 |
| 12.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 6,6 | 38,5 |
| 13. | По Советинскому поселению |  |  |  |
| 13.1. | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 434,8 | 1 295,0 |
| 13.2. | Производственные нужды местных предприятий | - “ - | 37,5 | 113,4 |
| 13.3. | Неучтенные расходы (10 %) | - “ - | 48,8 | 139,7 |
| 13.4. | ИТОГО: | м3/сут. | 521,1 | 1 548,1 |

# Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

# - хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

# - хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

# - производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

# - противопожарные мероприятия;

# Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 2225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

# Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

# Система водоотведения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий и ферм отводятся в накопители с вывозом в последующем на поля орошения.

Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы и подземные воды  незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. и значительно превышают ПДК.

Проектом предусмотрено:

--	канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и переброска стоков на проектируемые централизованные  очистные сооружения с использованием современных технологий, таким как усановки биологической активизации процессов;

-	канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные сборную канализационные насосные станции с последующей перекачкой на локальные очистные сооружения;

-	строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить в овражно-балочную сеть. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Водоотведение по поселению

Таблица  № 41

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | сл. Советка, всего | м3/сут. | 180,0 | 450,0 |
| 1.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 160,0 | 400,0 |
| 2. | х. Приют, всего | - “ - | 60,0 | 155,0 |
| 2.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 55,0 | 140,0 |
| 3. | х. Мелюзовка, всего | - “ - | 6,0 | 30,0 |
| 3.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 5,5 | 25,0 |
| 4. | х. Головинка, всего | - “ - | 25,0 | 80,0 |
| 4.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 24,0 | 70,0 |
| 5. | с. Александровка 1-а | - “ - | 15,0 | 60,0 |
| 5.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 15,0 | 60,0 |
| 6. | х. Горская Порада | - “ - | 65,0 | 235,0 |
| 6.1 | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 60,0 | 210,0 |
| 7. | с. Новостроенка | - “ - | 45,0 | 125,0 |
| 7.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 40,0 | 110,0 |
| 8. | х. Любовка | - “ - | 35,0 | 110,0 |
| 8.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 32,0 | 100,0 |
| 9. | х. Копани | - “ - | 35,0 | 105,0 |
| 9.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 35,0 | 105,0 |
| 10. | х. Садки | - “ - | 35,0 | 130,0 |
| 10.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 25,0 | 120,0 |
| 11. | х. Кузьминка | - “ - | 6,5 | 35,0 |
| 11.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 6,5 | 35,0 |
| 12. | ИТОГО по поселению | м3/сут. | 597,5 | 1 515,0 |
| 12.1. | в т. ч. хозяйственно-бытовых стоков* | - “ - | 458,0 | 1 375,0 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в сл. Советка, х. Горская Порада, с. Новостроенка, х. Приют, с. Александровка 1-а, х. Головинка, х. Садки, х. Кузьминка и х.Любовка общей производительностью до 1 515 м3/сут., в  т. ч.:

- в сл. Советка – на 450 м3/сут. ;

- в х. Горская Порада – на 235 м3/сут.;

- в с. Новостроенка – на 125 м3/сут.;

- в х. Приют – на 155 м3/сут.;

- в с. Александровка 1-я – на 60 м3/сут.;

- в х. Головинка – на 110 м3/сут. (с принятием стоков от х. Мелюзовка);

- в х. Садки – на 235 м3/сут. (с принятием стоков от х. Копани);

- в х. Кузьминка – на 35 м3/сут

- в х. Любовка – на 110 м3/сут.

Для поэтапной реализации водоотведения в населенных пунктах возможно применение модульных сооружений. Места сброса от планируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации определены следующие:

- в сл. Советка – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в х. Горская Порада – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в с. Новостроенка – в южном направлении от границы населенного пункта в  р.Мокрый Самбек;

- в х. Приют, с. Александровка 1-я – в юго-западном направлении от границ населенных пунктов в  р.Сухой Самбек;

- х. Головинка, х.Мелюзовка – в юго-западном направлении от границ населенных пунктов в  р.Сухой Самбек;

- в х. Садки, х.Копани – в юго-западном направлении от границы населенного пункта в  б.Сенокосная;

- в х. Кузьминка – в западном направлении от границы населенного пункта в  р.Сухой Самбек;

- в х. Любовка – в юго-западном направлении от границы населенного пункта в  р.Бирючья.

Расстояния от места сброса  планируемых очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации до границ селитебной территории определяются при дальнейших расчетах на следующей стадии проектирования.

Места сброса очищенных стоков должны быть согласованы с санитарными и экологическими службами.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий типа «ТОПАС». Очищенные до 96 % стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в прилегающие водоемы.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного  использования воды.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ      ( 160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище». Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенных пунктов поселения.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадках с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на проектируемый полигон твердых бытовых отходов, выбранный на муниципальных землях в западной части поселения, на санитарном расстоянии 1000 м от жилой и общественной застройки. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м.

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории населенных пунктов входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

Таким образом количество твердых бытовых отходов по населенным пунктам составит:

- по сл. Советка – 300 кг х 1540 = 462000 кг, или 462 тн (на 1 оч. - 378 тн);

- по х. Приют – 300 х 540 = 162000 кг, или 162 тн (на 1 оч. – 132 тн.);

- по х. Мелюзовка – 300 х 100 = 30 000 кг, или 30 тн (на 1 оч. – 12 тн);

- по х. Головинка –300 х 270 = 81 000 кг, или 81 тн (на 1 оч. – 36 тн);

- по с. Александровка 1-а – 300 х 220 = 66 000 кг, или 66 тн (на 1 оч. – 36 тн);

- по х. Горская Порада – 300 х 800 = 240 000 кг, или 240 тн (на 1 оч. – 141 тн);

- по с. Новостроенка – 300 х 430 = 129 000 кг, или 129 тн (на 1 оч. – 96 тн);

- по х. Любовка – 300 х 380 = 114 000 кг, или 114 тн (на 1 оч. – 75 тн);

- по х. Копани – 300 х 400 = 120 000 кг, или 120 тн (на 1 оч. – 87 тн);

- по х. Садки – 300 х 450 = 135 000 кг, или 135 тн (на 1 оч. – 57 тн);

- по х. Кузьминка – 300 х 140 = 42 000 кг, или 41 тн (на 1 оч. – 15 тн);

Накопление мусора по поселению в год составит: 462 + 162 + 30 + 81 + 66 + 240 + 129 + 114 + 120 + 135 + 42  = 1 581 тн.

Размер участка складирования мусора определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 1 581 х 5 = 7 905 тн.

Потребная площадь территории полигона для складирования мусора по Советинскому сельскому поселению составит 7,905 х 0,05 га = 0,4 га.

Полигон предусматривается с послойным складированием и последующей укаткой бульдозером.

Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Советинского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального развития Неклиновского района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики».

Электроснабжение потребителей Неклиновского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

Южнее территории сл. Советка и севернее с. Новостроенка расположены электроподстанции 35/10 кВ, планируемые к реконструкции, от которых будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Советинского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.

2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ.

3. Переход к энергосберегающим технологиям.

Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические нагрузки по поселению

Таблица   № 42

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по сл. Советка |  |  |  |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 830,0 | 1 030 |
| 2. | Производственные зоны | кВт | 125,0 | 155,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 955,0 | 1 185,0 |
| 2. | по х. Приют |  |  |  |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 300,0 | 360,0 |
| 2.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 3. | по х. Мелюзовка |  |  |  |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 30,0 | 70,0 |
| 3.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 4. | по х. Головинка |  |  |  |
| 4.1. | Селитебная территория | кВт | 300,0 | 300,0 |
| 4.2. | Производственные зоны* | кВт | 45,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 345,0 | 415,0 |
| 5. | по с. Александровка 1-а |  |  |  |
| 5.1. | Селитебная территория | кВт | 150,0 | 200,0 |
| 5.2. | Производственные зоны* | кВт | 40,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 190,0 | 260,0 |
| 6. | по х. Горская Порада |  |  |  |
| 6.1. | Селитебная территория | кВт | 320,0 | 540,0 |
| 6.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 420,0 | 740,0 |
| 7. | по с. Новостроенка |  |  |  |
| 7.1. | Селитебная территория | кВт | 250,0 | 300,0 |
| 7.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 180,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 350,0 | 430,0 |
| 8. | по х. Любовка |  |  |  |
| 8.1. | Селитебная территория | кВт | 200,0 | 300,0 |
| 8.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 150,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 350,0 | 450,0 |
| 9. | по х. Копани |  |  |  |
| 9.1. | Селитебная территория | кВт | 200,0 | 300,0 |
| 9.2. | Производственные зоны* | кВт | 50,0 | 70,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 250,0 | 370,0 |
| 10. | по х. Садки |  |  |  |
| 10.1. | Селитебная территория | кВт | 150,0 | 350,0 |
| 10.2. | Производственные зоны* | кВт | 100,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 250,0 | 550,0 |
| 11. | по х. Кузьминка |  |  |  |
| 11.1. | Селитебная территория | кВт | 50,0 | 100,0 |
| 11.2. | Производственные зоны* | кВт | - | - |
|  | ИТОГО: | кВт | 50,0 | 100,0 |
| 12. | Производственные зоны за пределами населенных пунктов | кВт | 300 | 400 |
| 13. | ВСЕГО: | кВт | 2 900 | 4 975 |

Примечание:  * - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

# Потребление электроэнергии

# Таблица № 43

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по сл. Советка |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 1,134 | 2,079 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,170 | 0,312 |
| 1.3. | ИТОГО: | - “ - | 1,904 | 2,391 |
| 2. | по х. Приют: |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,396 | 0,729 |
| 2.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,059 | 0,109 |
| 2.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,455 | 0,838 |
| 3. | по х. Мелюзовка: | млн.кВт.ч/год |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | - “ - | 0,036 | 0,135 |
| 3.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,005 | 0,020 |
| 3.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,041 | 0,155 |
| 4. | по х. Головинка: |  |  |  |
| 4.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,171 | 0,365 |
| 4.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,026 | 0,055 |
| 4.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,197 | 0,420 |
| 5. | по с. Александровка 1-а: |  |  |  |
| 5.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,108 | 0,297 |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,016 | 0,045 |
| 5.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,124 | 0,342 |
| 6. | по х. Горская Порада: |  |  |  |
| 6.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,423 | 1,080 |
| 6.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,069 | 0,162 |
| 6.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,492 | 1,242 |
| 7. | по с. Новостроенка: |  |  |  |
| 7.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,288 | 0,581 |
| 7.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,043 | 0,087 |
| 7.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,331 | 0,668 |
| 8. | по х. Любовка: |  |  |  |
| 8.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,225 | 0,513 |
| 8.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,034 | 0,077 |
| 8.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,259 | 0,590 |
| 9. | по х. Копани: |  |  |  |
| 9.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,261 | 0,540 |
| 9.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,039 | 0,081 |
| 9.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,300 | 0,621 |
| 10. | по х. Садки: |  |  |  |
| 10.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,171 | 0,608 |
| 10.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | 0,026 | 0,091 |
| 10.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,197 | 0,699 |
| 11. | по х. Кузьминка: |  |  |  |
| 11.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,045 | 0,189 |
| 11.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды | - “ - | - | - |
| 11.3. | ИТОГО: | - “ - | 0,045 | 0,189 |
| 12. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 0,140 | 0,270 |
| 13. | ВСЕГО: | - “ - | 4,485 | 8,425 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд обеспечивают теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном базируется на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ-Центр», «Ориенбург - Новопсков», «Новопсков – Моздок - Северный Кавказ».

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения сл. Советка, х. Приют, х. Мелюзовка, х. Головинка, с. Александровка 1-я, х. Новостроенка, х. Горская Порада. А также проектирование газопровода к х. Копани, х. Садки, х. Любовка и х. Кузьминка.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебных зон и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГРС, расположенного в юго-восточной части поселения, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и ГРП и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления  к ГРП и ГРПШ населенных пунктов. ГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица  № 44

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/ч | 3 700 | 7 900 |
| 2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 555 | 1 185 |
|  | ИТОГО: | куб.м/ч | 4 255 | 9 085 |

Годовой расход газа составит 20,70 млн. куб.м. на расчётный срок и 9,69 млн. куб. м. на 1 очередь развития.

Связь

В настоящее время населению Советинского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

Основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация вновь строящегося  района села должна осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации. Норма телефонной плотности принята в соответствии с рекомендациями института «Гипросвязь».

Главными направлениями развития систем СПС является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развивается ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижности составляет почти 70%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идет путем перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB.В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения района телевизионным вещанием.

Развития почтовой связи предусмотрено путем технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также улучшения быстроты и качества обслуживания.

Развитие сотовой связи планируется за счет строительства станций сотовой подвижной связи на территории поселения.

Развитие сети Интернет на территории поселения, что даст возможность внедрения современных технологий дистанционного обучения.

При последующих стадиях разработки данного раздела с целью выбора оптимального варианта обеспечения системами связи необходимо проанализировать технические условия, предлагаемые различными службами, обеспечивающими услугами связи в данном районе.

Таким образом, схемы сетей связи должны уточняться после получения наиболее благоприятных тех. условий.

Телефонизация селитебных и производственных зон Советинского сельского поселения, существующей и проектируемой застройки генпланом на расчётный срок предусматривается от АТС, размещаемой в сл. Советка. Ёмкость её составит 2000 номеров. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Прокладка телефонных линий от АТС по территории поселения к другим населенным пунктам предусматривается воздушной.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания по населенным пунктам предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

5.10. Месторождения полезных ископаемых.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.02.1992  № 2395 – 1 « О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных и комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

На территории Советинского сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых:

Перечень месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории

Советинского сельского поселения Неклиновского района

| № п/п | №№ по письму | Наименование месторождения | Местонахождения месторождения | Номер и дата документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Тузловский уч-к (газ) | в южной части Советинского с.п. | Письмо-ответ Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) №ЮР-05-42/468 от 04.03.2011г. (вход. №265 от 15.03.2011 г.) |
| 2 | 2 | Сухо-Самбековский уч-к (пески) | 1,4 км к СВ от с.Александровка 1-я | Письмо-ответ Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) №ЮР-05-42/468 от 04.03.2011г. (вход. №265 от 15.03.2011 г.) |

Освоение залежей полезных ископаемых решается отдельными проектами разработку данных месторождений для организаций, имеющих соответствующие лицензии. Граница месторождений отнесена к границам территорий, в которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.

5.11. Памятники истории и культуры.

5.11.1.Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Советинского сельского поселения

Неклиновского района объектами культурного наследия.

На территории Советинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия, представленные в таблице:

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Советинского сельского поселения Неклиновского района.

Таблица  № 45

| №№ | Нумерация по постановлению | Нумерация на карте хозяйств 1:50000 | Наименование хозяйства | Наименование объекта археологического наследия | местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 261 | 261 | Совхоз «Неклиновский» | Стоянка «Бирючья - I» | 2,5 км к СЗ от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 2 | 262 | 262 | Совхоз «Неклиновский» | Стоянка «Бирючья - II» | 3,0 км к СЗ от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 3 | 263 | 263 | Совхоз «Неклиновский» | Стоянка «Бирючья - III» | 2,8 км к СЗ от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 4 | 264 | 264 | Совхоз «Неклиновский» | Стоянка «Александровка I» | 1,0 км к СЗ от х.Александровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 5 | 265 | 265 | Совхоз «Неклиновский» | Стоянка «Александровка II» | 1,0 км к З от х.Александровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 6 | 266 | 266 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Головинка» | З окраина с.Головинка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 7 | 267 | 267 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Приют I» | З окраина с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 8 | 268 | 268 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Александровка» | К СЗ в 1,0 км от х.Александровка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 9 | 269 | 269 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Приют II» | К З от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 10 | 270 | 270 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Бирючий I» | 1,0 км к ЗСЗ от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 11 | 271 | 271 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Бирючий II» | 3,2 км к ЮЗ от с.Приют | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 12 | 272 | 272 | Совхоз «Неклиновский» | Курганный могильник «Бирючий III» | В окраина с.Кузьминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 13 | 273 | 273 | Совхоз «Советинский» | Поселение «Кузьминка» | З окраина с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 14 | 274 | 274 | Совхоз «Советинский» | Поселение «Любовка» | 1,0 км к ССЗ от с.Горская Порада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 15 | 275 | 275 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Горская Порада» | 2,5 км к ЮЮВ от с.Советка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 16 | 276 | 276 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Югино I» | Ю окраина с.Советка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 17 | 277 | 277 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Совет» | К З от с.Кузьминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 18 | 278 | 278 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Кузьминка» | Ю окраина с.Советка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 19 | 279 | 279 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Новостроенка I» | 1,0 км к Ю от с.Новостроенка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 20 | 280 | 280 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Новостроенка II» | К С от с.Новостроенка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 21 | 281 | 281 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Новостроенка III» | ЮЗ окраина с.Новостроенка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 22 | 282 | 282 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Любовка I» | 2,5 км к ЮЮЗ от с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 23 | 283 | 283 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Любовка II» | 1,0 км к ЮЗ от с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 24 | 284 | 284 | Совхоз «Советинский» | Стоянка «Каменная Баба» | В окраина с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 25 | 285 | 285 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Садки I» | ЮВ окраина с.Садки | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 26 | 286 | 286 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Садки II» | 1,5 км к В от с.Садки | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 27 | 287 | 287 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Любовка I» | К СЗ от с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 28 | 288 | 288 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Любовка II» | 2,2 км к Ю от с.Любовка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 29 | 289 | 289 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Кирилов I» | 1,5 км к В от ур.Кирилов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 30 | 290 | 290 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Кирилов II» | 2,0 км к Ю от ур.Кирилов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 31 | 291 | 291 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Горская Порада» | 1,7 км к ЗСЗ от с. Новостроенка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 32 | 292 | 292 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Новостроенка I» | 2,5 км к ЗЮЗ от х.Горская Порада | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 33 | 293 | 293 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Новостроенка II» | 3,0 км к СЗ от с.Новостроенка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 34 | 294 | 294 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Югино» | 2,5 км к ЮЮЗ от с.Советка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |
| 35 | 295 | 295 | Совхоз «Советинский» | Курганный могильник «Кузьминка» | 0,8 км к СВ от с.Кузьминка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 14.03.1994 №69 |

В соответствии со ст. ст. 35, 36 Федерального закона от от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии     на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

5.11.2.  Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Советинского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Советинского сельского поселения , необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории данного поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Советинского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5.12. Первоочередные мероприятия.

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I период развития (10 лет). Они определены с учетом действующих национальных проектов и областных программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и т. п. Другой немаловажной составляющей послужила деловая активность предпринимателей в части инвестирования в развитие производственных предприятий и складских комплексов на землях поселения, а также освоение участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения.

Таким образом, первоочередными мероприятиями намечено:

- в сфере жилищного строительства  - возведение комплексов жилой малоэтажной застройки. Строительство будет вестись комплексно, с одновременным развитием социальной, культурно-бытовой, транспортной и  инженерной инфраструктуры.

- в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры в поселении планируется:

-сл. Советка:  Гостиница на 25 мест; МФЦ; строительство детских площадок; строительств о стадиона;

-Х. Приют:  МФЦ; Клуб на 130 мест; Гостиница на 15 мест; Рыночный комплекс розничной торговли; Торговый центр;

-х. Мелюзовка : МФЦ;  ФАП; Центр водных видов спорта; Гостиничный комплекс 200 мест; спортивно-развлекательный парк;

с.Александровская 1-я:  МФЦ; ФАП;  Ипподром; конно-спортивная школа;

х. Головинка: МФЦ; ФАП; Торговый центр; Кафе на 20 мест;

х. Горская Парада: Детский сад на 30 мест; Торговый центр; Столовая на 35 мест;

с. Новостроенка: МФЦ; Торговый центр; дендропарк;

с. Любовка: МФЦ; Спортивная площадка;

с. Садки: ФАП и МФЦ;

х.Копани Кафе; детский сад с начальной школой.

Х. Кузьминка МФЦ; спорт площадка;

-

- в сфере мероприятий по улучшению экологической ситуации в Советинском сельском поселении – расчистка русла реки Мокрый Самбек  и Сухой Самбек в части рекреационных зон. Создание службы по обустройству пойменной части населённых пунктов. Укрепление береговой линии.

Перевод на газообразное топливо всех котельных селитебных и производственных зон, комплексное благоустройство производственных зон, организация санитарно-защитных зон, введение ограничений градостроительной деятельности на территориях санитарно-защитных зон. Устройство рекреационной зоны на базе водохранилища, около населенных пунктов: х.Приют, с. Александровская 1-я, х. Мелюзовка, х. Головинка, дендропарка в х. Новостроенка и благоустройство сельских скверов;

- в сфере промышленного строительства и транспорта – реконструкция региональной автодороги «Родионово-Несветайское  – с. Покровское» с доведением её до категории IIБ. Организация участков для размещения малых предприятий, а также реконструкция действующих предприятий. Подготовка территорий для размещения перспективных производственных предприятий с использование инновационных технологий.

- в сфере развития инженерной инфраструктуры: строительство водохозяйственных сооружений в  населенных пунктах и строительство подводящего водовода от Ростовских водозаборных сооружений в п. Дугино. Реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо, комплексное развитие инженерной инфраструктуры для кварталов малоэтажной жилой застройки.

е)  в сфере охраны объектов культурного наследия – разработка проекта зон   охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Советинского сельского поселения. Начало проектных работ – 2011 г.

5.13. Основные технико-экономические показатели.

# 5.13.1. Основные показатели

по схеме генплана сл.Советка

# Таблица 46

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 195,0 | 236,0 | 236,0 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 16,1 | 83,5 | 88,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 16,1 | 83,5 | 88,1 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
|  | коммунальных зон; | - " - | 0,7 | 2,5 | 2,5 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 24,3 | 28,5 | 29,7 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 11,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 67,4 | 25,5 | 19,7 |
|  | зон специального назначения; | - " - | 1,9 | 3,7 | 3,7 |
|  | акватория реки Мокрый Самбек; | - " - | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 45,2 | 45,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | 11,1 | 27,1 | 27,1 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 24,1 | 27 | 28,2 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | 47,7 | 5,8 | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 958 | 1260 | 1540 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 14657 | 28602 | 44968 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 28602 | 44968 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 14657 | 28602 | 44968 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | 40 | 50 | 50 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | 240 | 400 | 400 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | 14 | 14 | 14 |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | амбулатория | амбулатория | амбулатория |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 199,4 | 470,0 | 470,0 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 50 | 70 | 70 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 6 | 6 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | 300 | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | 1,0 | 3,2 | 3,2 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 5 | 5 |
| 4.15 | Пожарные депо | объект/м.мест | - | 1/2 | 1/2 |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 2/1,9 | 2/3,7 | 2/3,7 |

# 5.13.2. Основные показатели

по схеме генплана с.Горская Порада

Таблица 47

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 132,5 | 160,5 | 160,5 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 25,4 | 48,9 | 60,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 25,4 | 48,9 | 60,4 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,7 | 2,5 | 2,5 |
|  | коммунальных зон; | - " - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | неудобья (заболоченность); | - " - | 7,7 | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 11,9 | 19,8 | 19,8 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 0,6 | 9,5 | 9,5 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 78,9 | 21,3 | 9,8 |
|  | зон специального назначения; | - " - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | акватория реки; | - " - | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 51,2 | 51,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | 0,6 | 7,9 | 7,9 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 11,9 | 19,0 | 19,0 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | 7,7 | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 227 | 470 | 800 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 3473 | 10669 | 23360 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 10669 | 23360 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 3473 | 10669 | 23360 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 30 | 30 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 16,5 | 242 | 242 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 35 | 35 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 4 | 4 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | 100 | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 1,6 | 1,6 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в сл.Советка |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 1/ 2,0 | 1/ 2,0 | 1/ 2,0 |

# 5.13.3. Основные показатели

по схеме генплана х.Любовка

Таблица 48

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 46,5 | 54,6 | 54,6 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 16,1 | 21,8 | 27,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 16,1 | 21,8 | 27,7 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 2,9 | 5,2 | 5,2 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 3,9 | 3,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | - | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - |  |  |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 27,3 | 23,3 | 17,4 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 3,9 | 3,9 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 2,9 | 5,2 | 5,2 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 156 | 250 | 380 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 2387 | 5675 | 11096 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 5675 | 11096 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 2387 | 5675 | 11096 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 12 | 12 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 8,5 | 110 | 110 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 15 | 15 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 | 2 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,7 | 0,7 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в сл.Советка |

# 5.13.4. Основные показатели

по схеме генплана х.Копани

Таблица 49

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 36,8 | 48,0 | 48,0 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 21,3 | 28,0 | 28,0 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 21,3 | 28,0 | 28,0 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,4 | 1,7 | 1,7 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - |  |  |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 0,8 | 6,6 | 6,6 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | - | - |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | - | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - |  |  |
|  | режимных зон; | - " - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 13,8 | 11,2 | 11,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 0,8 | 6,6 | 6,6 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 176 | 290 | 400 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 2693 | 6583 | 11680 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 6583 | 11680 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 2693 | 6583 | 11680 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 30 | 30 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (начальная школа)- всего | уч-ся | - | 40 | 40 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | - | - |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 34,0 | - | - |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | - | - |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | - | - |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 1,5 | 1,5 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | - | - |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - | - |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | 1/2 | 1/2 |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.5. Основные показатели

по схеме генплана х.Садки

Таблица 50

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 25,2 | 78,6 | 78,6 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 16,9 | 25,8 | 40,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 16,9 | 25,8 | 40,6 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,1 | 1,3 | 1,3 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - |  |  |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 2,2 | 9,5 | 9,5 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | - | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - |  |  |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 6,0 | 40 | 25,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 2,0 | 2,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 2,2 | 9,5 | 9,5 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 64 | 190 | 450 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 979 | 4313 | 13140 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 4313 | 13140 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 979 | 4313 | 13140 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | - | 225 | 225 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 35 | 35 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 4 | 4 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 70 | 70 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Копани |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.6. Основные показатели

по схеме генплана с.Новостроенка

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 46,5 | 135,5 | 135,5 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 25,6 | 29,4 | 29,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 25,6 | 29,4 | 29,4 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
|  | коммунальных зон; | - " - | 0,4 | 1,9 | 1,9 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 8,3 | 10,0 | 10,0 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 0,3 | 30,3 | 30,3 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 8,3 | 18,5 | 18,5 |
|  | зон специального назначения; | - " - | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
|  | акватория реки; | - " - | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 39,1 | 39,1 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - |  |  |  |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 196 | 320 | 430 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 2999 | 7264 | 12556 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 7264 | 12556 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 2999 | 7264 | 12556 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 15 | 15 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 13,7 | 134 | 134 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 20 | 20 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 | 2 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 1,0 | 1,0 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Приют |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 1/1,1 | 1/1,2 | 1/1,2 |

# 5.13.7. Основные показатели

по схеме генплана х.Головинка

Таблица 52

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 22,1 | 47,1 | 47,1 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 12,1 | 15,7 | 18,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 12,1 | 15,7 | 18,6 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | коммунальных зон | - " - | - | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 1,4 | 3,1 | 3,1 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 4,6 | 4,6 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 8,6 | 8,5 | 5,6 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 14,2 | 14,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 0,6 | 0,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 1,4 | 3,1 | 3,1 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 125 | 190 | 270 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 1913 | 4313 | 7884 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 4313 | 7884 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 1913 | 4313 | 7884 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | - | 90 | 90 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 20 | 20 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | - | - |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Приют |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.8. Основные показатели

по схеме генплана х.Кузьминка

Таблица 53

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 9,8 | 28,6 | 28,6 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 4,1 | 7,3 | 13,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 4,1 | 7,3 | 13,5 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | - | 0,6 | 0,6 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - |  |  |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 1,9 | 3,7 | 3,7 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 3,6 | 3,6 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | - | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - |  |  |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | 3,8 | 13,4 | 7,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 3,6 | 3,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 1,9 | 3,7 | 3,7 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 13 | 50 | 140 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 199 | 1135 | 4088 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 1135 | 4088 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 199 | 1135 | 4088 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 5 | 5 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | - | 50 | 50 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 10 | 10 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,7 | 0,7 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Приют |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.9. Основные показатели

по схеме генплана х.Мелюзовка

Таблица 54

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 9,7 | 97,8 | 97,8 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 5,0 | 6,4 | 9,3 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | - | 0,9 | 0,9 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - | 1,8 | 1,8 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 0,7 | 11,8 | 11,8 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 24,9 | 24,9 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 4,0 | 15,8 | 12,9 |
|  | зон специального назначения; | - " - | - | - | - |
|  | акватория реки; | - " - | - | 1,9 | 1,9 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 34,3 | 34,3 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 3,2 | 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 0,7 | 11,8 | 11,8 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 8 | 40 | 100 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 122 | 908 | 2920 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 908 | 2920 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 122 | 908 | 2920 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | - | 30 | 30 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 6 | 6 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 | 1 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 4,7 | 4,7 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | - | - |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Приют |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.10. Основные показатели

по схеме генплана с.Александровка 1-я

Таблица 55

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 21,5 | 71,6 | 71,6 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 16,6 | 18,7 | 19,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 16,6 | 18,7 | 19,9 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | - | 1,5 | 1,5 |
|  | коммунальных зон; | - " - | - | 0,4 | 0,4 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 1,6 | 5,3 | 5,3 |
|  | рекреационных зон; | - " - | - | 26,2 | 26,2 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 3,3 | 1,2 | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - | 0,3 | 0,3 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 18 | 18 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | - | 16 | 16 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 1,6 | 5,3 | 5,3 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 34 | 120 | 220 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 520 | 2724 | 6424 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 2724 | 6424 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 520 | 2724 | 6424 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | - | 20 | 20 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | - | - | - |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | - | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | - | 66 | 66 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 10 | 10 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 | 2 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 0,8 | 0,8 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | - | 1 | 1 |
| 4.15 | Пождепо | объект/м.мест | - | в х.Приют |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | - | - | - |

# 5.13.11. Основные показатели

по схеме генплана х.Приют

# Таблица 56

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г | I период Расчетный срок – 10 лет | II период. Расчетный срок – 20 лет. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория | га | 152 | 245 | 245 |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га |  |  |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон, | га | 26,0 | 27,9 | 30,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | малоэтажная застройка, | - " - | 26,0 | 27,9 | 30,5 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 2,7 | 7,8 | 7,8 |
|  | коммунальных зон; | - " - | 8,6 | 12,6 | 12,6 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 22,7 | 26,7 | 26,7 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 3,1 | 44 | 44 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 56,1 | 24,3 | 21,7 |
|  | зон специального назначения; | - " - | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  | акватория реки; | - " - | - | 3,4 | 3,4 |
|  | неудобья (балки) | - " - | 32,6 | 32,5 | 32,5 |
|  | иных зон (санитарно-защитные зоны) | - " - | - | 65,5 | 65,5 |
| 1.2. | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования, | - " - |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего поль- зования; | - " - | 3,1 | 44 | 44 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 22,1 | 26,1 | 26,1 |
|  | - прочие территории общего пользо -вания. | - " - | - | - | - |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель населенного пункта территории резерва для развития поселения. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 339 | 440 | 540 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 5187 | 9988 | 15768 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | тыс. кв.м | · | - | - |
|  | - частной собственности. | - " - | · | 9988 | 15768 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | - в малоэтажных домах; | -"- | 5187 | 9988 | 15768 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,3 | 22,7 | 29,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения –всего | мест | 23 | 23 | 23 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего | уч-ся | 192 | 210 | 210 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | -"- | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | -"- | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.6. | Поликлиники | посещ.в см. | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли - всего | м2 торг. площади | 41,0 | 322 | 322 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | - | 25 | 25 |
| 4.9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 | 2 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 130 | 130 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | га, открытые плоскостные сооружения | - | 2,5 | 2,5 |
| 4.12 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма -всего | объект | - | - | - |
| 4.13 | Учреждения социального обеспечения - всего | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.14 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | 4 | 4 |
| 4.15 | Пожарные депо | объект/м.мест | - | 1/2 | 1/2 |
| 4.16 | Кладбище | объект/га | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,3 |